ПРОЕКТ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КРАСНОКАМСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Часть 1. Основная часть.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Краснокамского городского поселения

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения

| ОМЗ городского поселения | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского поселения, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского поселения |
| --- | --- | --- |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Улично-дорожная сеть | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | 2016-2025 годы | 340 |
|  | Плотность сети общественного пассажирского транспорта, км/км2 | 2016-2025 годы | 1,9-2,4 |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц Примечание: Классификация улиц и дорог, исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока приведена в Приложении |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Магистральные улицы общегородского значения | 60 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 60 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 40 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 40 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 50 |
|  |  | парковые дороги | 40 |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 40 |
|  |  | Второстепенные | 30 |

|  |  | Пешеходные улицы | - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Велосипедные дорожки | 20 |
|  | Ширина в красных линиях, м | Магистральные улицы общегородского значения | 40 - 100 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 40 - 100 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 15 - 30 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 15 - 30 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 15 - 30 |
|  |  | парковые дороги | - |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 10 - 11,5 |
|  |  | Второстепенные | 7 - 10 |
|  | Ширина полосы движения, м | Магистральные улицы общегородского значения | 3,25-3,75 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 3,25-3,75 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 3,0-3,5 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 3,0-3,5 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 3,5 |
|  |  | парковые дороги | 3,0 |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 3,0 |
|  |  | Второстепенные | 3,5 |
|  |  | Пешеходные улицы | По расчету |
|  |  | Велосипедные дорожки | 1,0-1,50 |
|  | Число полос движения | Магистральные улицы общегородского значения | 4 - 6 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 2 - 4 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 2 – 4 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 2 – 4 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 2 – 4 |
|  |  | парковые дороги | 2 |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 2 |
|  |  | Второстепенные | 1 |
|  |  | Пешеходные улицы | по расчету |
|  |  | Велосипедные дорожки | 1 - 2 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Магистральные улицы общегородского значения | 170/220 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 170/220 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 70/80 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 70/80 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 110/140 |
|  |  | парковые дороги | 75 |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 50 |
|  |  | Второстепенные | 25 |
|  |  | Пешеходные улицы | - |
|  |  | Велосипедные дорожки | 25 |
|  | Наибольший продольный уклон, процентов | Магистральные улицы общегородского значения | 70 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 70 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 80 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 80 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 60 |
|  |  | парковые дороги | 80 |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 70 |
|  |  | Второстепенные | 80 |
|  |  | Пешеходные улицы | 50 |
|  |  | Велосипедные дорожки | 40 |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | Магистральные улицы общегородского значения | 3,0 |
|  |  | Магистральные улицы районного значения | 2,25 |
|  |  | районного значения: |
|  |  | транспортно – пешеходные | 2,25 |
|  |  | пешеходно – транспортные | 3,0 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения: |
|  |  | улицы в жилой застройке | 2,0 |
|  |  | улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 2,0 |
|  |  | улицы и дороги в производственной зоне | 2,0 |
|  |  | парковые дороги | - |
|  |  | Проезды: |
|  |  | Основные | 1,0 |
|  |  | Второстепенные | 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы | по проекту |
|  |  | Велосипедные дорожки | - |
|  | Примечания. 1 Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 2 Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. |
|  | Ширина разделительной полосы | Категория улиц | Ширина полосы, м |
|  |  |  | Центральная разделительная | Между проезжей частью и тротуаром |
|  |  | общегородского значения регулируемого движения | 3,5/2,65* | 3,0 |
|  |  | районного значения | 3,5/- | 2,0/- |
|  | * С учетом устройства барьерных ограждений. Примечания 1 В числителе даны значения для нового строительства, в знаменателе - в стесненных условиях и при реконструкции. 2 В стесненных условиях и при реконструкции на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения, при обеспечении расчетной скорости движения не более 70 км/ч, центральную разделительную полосу допускается не устраивать или принимать полосу шириной менее приведенных в настоящей таблице значений. 3 На улицах общегородского значения регулируемого движения и районного значения полосу для левого поворота допускается устраивать за счет уменьшения ширины центральной разделительной полосы. |
|  | треугольник видимости, м | Условия | Скорость движения | Размеры сторон |
|  |  | «Транспорт – транспорт» | 40 км/ч | 25×25 |
|  |  |  | 60 км/ч | 40×40 |
|  |  | «Пешеход – транспорт» | 25 км/ч | 8×40 |
|  |  |  | 40 км/ч | 10×50 |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | Проезды | 8,0 | 5,0 |
| Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств | приобъектные стоянки легковых автомобилей, 1 машино-место на количество расчетных единиц | Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | количество расчетных единиц |
|  |  | Здания и сооружения |
|  |  | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 - 220 |
|  |  | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100 - 120 |
|  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 - 60 |
|  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
|  |  | - с операционными залами | м2 общей площади | 30 - 35 |
|  |  | - без операционных залов | м2 общей площади | 55 - 60 |
|  |  | Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |  |
|  |  | Здания судов общей юрисдикции | По СП 152.13330 |  |
|  |  | Здания и сооружения следственных органов | По СП 228.1325800 |  |
|  |  | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 - 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
|  |  | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Преподаватели, занятые в одну смену | 2 - 3 |
|  |  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 - 25 |
|  |  | Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 - 170 |
|  |  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 - 8 |
|  |  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 - 160 |
|  |  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 - 35 |
|  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 - 50 |
|  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60 - 70 |
|  |  | Рынки постоянные: |  |  |
|  |  | - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30 - 40 |
|  |  | - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40 - 50 |
|  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4 - 5 |
|  |  | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
|  |  | - бани | Единовременные посетители | 5 - 6 |
|  |  | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 - 15 |
|  |  | - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 - 25 |
|  |  | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 - 2 |
|  |  | Гостиницы | По СП 257.1325800 |  |
|  |  | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 6 - 8 |
|  |  | Театры, концертные залы: |  |  |
|  |  | - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 4 - 7 |
|  |  | Киноцентры и кинотеатры |  |  |
|  |  | - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 8 - 12 |
|  |  | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6 - 8 |
|  |  | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 8 - 10, но не менее 10 машино-мест на объект |
|  |  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4 - 7 |
|  |  | Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 3 - 4 |
|  |  | Здания и помещения медицинских организаций | По СП 158.13330 |  |
|  |  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 - 30 |
|  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) |  | 25 - 55 |
|  |  | - общей площадью менее 1000 м2 | м2 общей площади | 25 - 40 |
|  |  | - общей площадью 1000 м2 и более | м2 общей площади | 40 - 55 |
|  |  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
|  |  | - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 8 - 10 |
|  |  | - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 |
|  |  | - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 5-7 |
|  |  | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Единовременные посетители | 3-1 |
|  |  | Бассейны | Единовременные посетители | 5 - 7 |
|  |  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Единовременные посетители | 6 - 7 |
|  |  | Железнодорожные вокзалы | Пассажиры дальнего следования в час пик | 8 - 10 |
|  |  | Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 10 - 15 |
|  |  | Речные порты | Пассажиры в час пик | 7 - 9 |
|  |  | Рекреационные территории и объекты отдыха |
|  |  | Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 - 20 |
|  |  | Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 - 10 |
|  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
|  |  | Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
|  |  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 |
|  |  | Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |
| Станции технического обслуживания | Уровень обеспеченности, пост, автомобилей | 1 на 200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 постов | 1,0 |
|  |  | на 15 постов | 1,5 |
|  |  | на 25 постов | 2,0 |
|  |  | на 40 постов | 3,5 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |
| Автостоянки на территории жилой застройки | Расчетные показатели количества машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств машино-место/1000 жителей | для хранения легковых автомобилей в частной собственности | 295 |
|  |  | для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности | 2 |
|  |  | для таксомоторного парка | 3 |
|  |  | открытые площадки (гостевые автостоянки) на придомовых территориях для парковки легковых автомобилей посетителей | 40 |
|  | Размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для легковых автомобилей в зависимости от их этажности, кв.м/ 1 машино-место | одноэтажные | 30 |
|  |  | двухэтажные | 20 |
|  |  | трехэтажные | 14 |
|  |  | четырехэтажные | 12 |
|  |  | пятиэтажные | 10 |
|  |  | наземные | 25 |

Таблица 2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения Краснокамского городского поселения

| ОМЗ городского поселения | Расчетные показатели ОМЗ городского поселения, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м |
|  | от жилых домов | 500 |
|  | в районе индивидуальной жилой застройки | 800 |
|  | от объектов массового посещения | 250 |
|  | от зон массового отдыха и спорта | 800 |
|  | в производственных зонах | 400 |
|  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами пассажирского транспорта, м |
|  | Жилая застройка | 400-600 |
|  | Общественно-деловая зона | 250 |
|  | Индивидуальная застройка | 600-800 |
|  | Расстояние между пешеходными переходами - 200-300м |
| Автостоянки на территории жилой застройки | Радиус пешеходной доступности, м | Сооружения для хранения легковых автомобилей городского населения | не более чем в 800, в районах реконструкции - 1000 |
|  |  | Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам | не более 100 от входов в жилые дома |
|  |  | Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей | не более 200 от подъездов обслуживаемых жилых домов |
| приобъектные стоянки легковых автомобилей | Расстояние пешеходного подхода от стоянок для паркования до (м) | Входов пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  |  | Входов прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  | Входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

Приложение

КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Связывают районы города между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |