ИП Питиримов В.С.

617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, 1

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города Краснокамска от 12.08.2019 № 560-п |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края»

Индивидуальный предприниматель				Питиримов В.С.

г. Краснокамск, 2019 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |
|  | Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая) |  |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Проект межевания территории |
|  | Основная часть проекта межевания территории |  |
| 3 | Пояснительная записка |  |
| 4 | Графическая часть |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект планировки территории. Графическая часть | 4 |
| 1.1. | Чертеж красных линий | 5 |
| 1.2. | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | 6 |
| 2. | Положение о размещении линейных объектов | 7 |
| 2.1 | Пояснительная записка | 8 |
| 2.1.1 | Основная характеристика и назначение территории планируемого размещения автомобильной дороги | 8 |
| 2.1.2 | Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения автомобильной дороги | 8 |
| 2.1.3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения автомобильной дороги, а также границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения автомобильной дороги | 8 |
| 2.1.4 | Предельные параметры реконструкции автомобильной дороги в границах зон ее планируемого размещения | 9 |
| 2.1.5 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги | 10 |
| 2.1.6 | Мероприятия по охране окружающей среды | 12 |
| 2.1.7 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 13 |

- Проект планировки территории. Графическая часть

Чертеж красных линий

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- Положение о размещении линейных объектов

  - Положение о размещении линейных объектов

    - Основная характеристика и назначение территории планируемой для размещения автомобильной дороги

Проектная документация по объекту: «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края» была разработана на основании государственного контракта № ХХХХХ от ХХХХХХХ, Постановления Администрации города Краснокамска № ХХХ от ХХХХХХ. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта» и технического задания.

Проектируемые участки автомобильной дороги имеют следующие характеристики:

Категория дороги:

Улицы и дороги местного значения (по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) - улицы в зонах жилой застройки (транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам)

Класс дороги - дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*) - нескоростная дорога (по ГОСТ Р 52398-2005).

Расчетная скорость движения - 30 км/ч Число полос движения - 2 шт Ширина полосы движения – 3,50 м Ширина проезжей части – 7,0 м

Ширина обочины - 1,0 м (в т.ч. укрепленная часть обочины- 0,5 м) Протяженность - 1,277 км Тип дорожной одежды - облегченный Вид покрытия - асфальтобетон Количество разрабатываемых участков автомобильных дорог - 1

    - Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения автомобильной дороги

Проектируемая автомобильная дорога ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края расположена в Краснокамском городском округе Пермского края в границах населенного пункта город Краснокамск.

    - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения автомобильной дороги, а также подлежащих переносу (переустройству)

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения автомобильной дороги на проектируемой территории отсутствуют.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения автомобильной дороги представлен в таблице 1.

Таблица №1. Каталог координат

| № п/п | Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |
| 1 | н1 | 526 642,85 | 2 204 386,83 |
| 2 | 1 | 526 615,19 | 2 204 386,94 |
| 3 | 35 | 526 507,38 | 2 204 387,36 |
| 4 | 19 | 526 504,21 | 2 204 387,36 |
| 5 | 20 | 526 388,01 | 2 204 387,36 |
| 6 | 21 | 526 387,31 | 2 204 387,32 |
| 7 | 22 | 526 346,07 | 2 204 387,38 |
| 8 | 23 | 526 311,79 | 2 204 378,24 |
| 9 | 24 | 526 307,16 | 2 204 377,00 |
| 10 | 25 | 526 191,09 | 2 204 346,12 |
| 11 | н2 | 526 176,92 | 2 204 342,55 |
| 12 | н3 | 526 188,04 | 2 204 291,33 |
| 13 | 30 | 526 352,56 | 2 204 335,36 |
| 14 | 31 | 526 417,65 | 2 204 335,45 |
| 15 | н4 | 526 430,31 | 2 204 335,39 |
| 16 | н5 | 526 465,29 | 2 204 335,49 |
| 17 | 33 | 526 468,01 | 2 204 335,51 |
| 18 | н6 | 526 469,98 | 2 204 335,51 |
| 19 | 7 | 526 615,73 | 2 204 335,92 |
| 20 | н7 | 526 641,90 | 2 204 335,99 |
| 1 | н1 | 526 642,85 | 2 204 386,83 |

    - Предельные параметры реконструкции автомобильной дороги в границах зон ее планируемого размещения

В отношении рассматриваемой территории подготовлен данный проект планировки территории, которым устанавливаются красные линии.

Красные линии в соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ представляют собой обозначение существующих и планируемых территориальных границ двух категорий:

- границ территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

- границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения).

В данном проекте красные линии обозначают границу земельного участка, в границах которого планируется располагать линейный объект и одновременно является границей зон планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий поселений.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

Линия отступа от красной линии, для определения минимально допустимых расстояний для размещения в придорожной полосе проектируемой автомобильной дороги допустимых сооружений определена в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и совпадает с красной линией автомобильной дороги.

В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет земель, подлежащих занятию в постоянное пользование, во временное (на период строительства) пользование дополнительных земель не требуется.

Проектируемая граница полосы отвода автомобильной дороги в населенном пункте установлена с учетом зон жилой застройки, а также с учетом включения в полосу отвода необходимых проектируемых элементов дороги и территории на их обслуживание. Ширина полосы отвода при этом, в среднем, составляет 52 метра.

Общая площадь земель в границах красных линий составляет - 2,4114 га.

Площадь земель занимаемых полосой отвода для строительства автодороги и передаваемых в постоянное пользование (категория земель: земли населенных пунктов, вид права: государственная собственность не разграничена) - 2,4114 га.

При проектировании автомобильной дороги определены части земельных участков подлежащие изъятию для государственных нужд (в таблице №1)

Таблица №1

| № | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка, кв.м. | Правообладатель | Вид права | Площадь земельного участка, попадающего в границы резервирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| Земельные участки, резервируемые в постоянный отвод для государственных нужд |
| 1 | Пермский край, г.о. Краснокамский, г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки | 59:07:0000000:5853 | Земли населенных пунктов | 24114 |  | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | 24114 |
|  | Общая площадь резервируемых земель в постоянный отвод для государственных нужд, кв.м. | 24114 |

    - Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги

Территория, планируемая для размещения автомобильной дороги, расположена вне охранных и защитных зон объектов культурного наследия. В информационном письме Администрации города Краснокамска от ХХХХХХХ № ХХХХХ, указано, что объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на участке проектирования отсутствуют.

В соответствии с действующим законодательством в области охраны культурного наследия (п.1 ст. 36 Федерального Закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

Администрации города Краснокамска не располагает сведениями об отсутствии (или наличии) выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в границах проектируемого объекта, что связано с отсутствием целенаправленного археологического обследования.

Территория, отводимая под проведение работ по указанному объекту, никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию.

Согласно федеральному законодательству в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, такие земли являются объектами историко-культурной экспертизы (ст. 30 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ).

В соответствии со ст.28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ заказчик работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст.45.1;

- представить в управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия или отсутствия объектов обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

- в случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной с управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

- Историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заказчик работ, подлежащих историко- культурной экспертизе, оплачивает ее проведение (п.1, 2 ст. 31 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ)

    - Мероприятия по охране окружающей среды

По условиям проложения трассы автомобильной дороги максимально учтены требования ландшафтного проектирования и охраны окружающей среды.

Принятые проектом показатели плана и профиля дороги обеспечивают равномерную скорость движения автомобиля в оптимальном для данных условий режиме работы двигателя, что позволит уменьшить количество вредных выбросов в составе выхлопных газов.

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы снижения уровня шума в процессе строительства дороги:

- снятие и обратная надвижка плодородного слоя на полосу отвода и откосы насыпи;

- применение машин и механизмов с электроприводом;

- применение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива;

- применение герметических емкостей для перегрузки раствора и бетона;

- запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта;

- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, исключающая загромождение и захламление территории объекта;

- производства всех видов работ без отступления от требований соответствующих экологических нормативов;

- выполнение работ последовательным методом, исключающим одновременное использование машин и механизмов.

В период выполнения дорожно-строительных работ неизбежно образование определенного количества жидких и твердых отходов.

Дефектные и поломанные железобетонные изделия дробятся до величины щебня и используются для приготовления в последующем товарном бетоне.

Отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси рекомендуется укладывать в тело насыпи вместе с грунтом.

Вышедшие из строя в процессе эксплуатации дорожно-строительные машины и механизмы и их узлы и детали отправляются в качестве металлолома на ближайшие базы Вторчермета.

Изношенные шины машин и механизмов вывозятся на реставрацию или переработку (регенерацию), в том числе и для приготовления резиновой крошки в целях укрепления дорожного покрытия.

Отработанное масло двигателей собирается в герметические емкости и регулярно вывозится на ближайшие базы для регенерации.

В соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ», все продуктивные земли, занимаемые во временное пользование, по окончании строительства приводятся в состояние, пригодное для сельскохозяйственных работ. Снятый плодородный слой предусмотрено сохранить в кавальерах с последующим использованием его для планировки откосов земляного полотна и рекультивации временно занимаемых земель.

Контроль за соблюдением требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ обязаны осуществлять руководители всех строительных подразделений, ведущих работы на объекте.

    - Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Оползни, карст и прочие процессы способные повлиять на строительство и эксплуатацию сооружения, на обследуемом участке и вблизи него не наблюдаются.

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты определяется статьей 5 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которой каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, включающую систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Кроме автодороги, другие здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование проектируемого линейного объекта, в его состав не входят.

Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги:

- с учетом специфики проектируемого линейного объекта обеспечение его пожарной безопасности достигается применением строительных материалов, определяемых технологическими нормами, и соблюдением нормативных противопожарных расстояний от трассы до жилых, общественных и промышленных объектов, лесных массивов и других объектов;

- пожароопасные технологические процессы на проектируемом линейном объекте отсутствуют;

- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками при проектировании принимаются в соответствии с главой 16 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а также с учетом противопожарных требований объектно-ориентированных строительных норм.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на дороге в процессе ее эксплуатации могут являться взрывы, пожары в топливных системах автотранспорта при дорожно-транспортных происшествиях, а также аварийные ситуации на пересекаемых газопроводах. Мероприятиями предусматривается возможность беспрепятственной эвакуации водительского состава и пассажиров автотранспорта, обеспечения подъезда спасательных сил и средств, обеспечение объездов по дорогам общего пользования.

Производство работ при строительстве автодороги должно осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности:

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих материалов, в целях теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение в разовом порядке с разрешения вышестоящих организаций;

- при необходимости подогрева воздуха, дорожно-строительных инертных материалов, воды, разогрева грунта и т.п. как правило, использовать тепловое оборудование централизованного питании (электрическое, паровое, водяное и т.п.), что обеспечивает меньшие затраты топлива, меньшее загрязнение атмосферы, меньшую вероятность возникновения пожара;

- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должны производиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности;

- не должны допускаться к работе машины с неисправными или неотрегулированными двигателями и топливной аппаратурой;

- склады горюче-смазочных материалов должны быть отделены от других зданий и сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных территорий, противопожарными разрывами и оборудованы средствами пожаротушения.

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края»

Проект межевания территории

г. Краснокамск, 2019 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |
|  | Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая) |  |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Проект межевания территории |
|  | Основная часть проекта межевания территории |  |
| 3 | Пояснительная записка |  |
| 4 | Графическая часть |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Проект межевания территории

| № | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 3. | Пояснительная записка | 18 |
| 3.1. | Проект межевания территории. Введение | 18 |
| 3.2. | Характеристика территории, на которой осуществляется межевание | 19 |
| 3.3. | Ограничения (обременения) земельного участка | 19 |
| 3.4. | Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным участкам | 20 |
| 3.5. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории | 21 |
| 3.6. | Выводы | 21 |
| 4. | Графическая часть | 23 |
|  | Чертеж межевания территории | 24 |

- Пояснительная записка

  - Проект межевания территории. Введение

Проект межевания территории линейного объекта «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края» разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документациями:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - Ф3;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» №257-ФЗ от 8.11.2007 г. (в действующей редакции);

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Основанием для разработки проекта планировки территории линейного объекта являются:

- Постановление Администрации города Краснокамска от ХХХХХ .№ ХХХХ «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта»;

- Техническое задание

- Муниципальный контракт № ХХХХ от ХХХХХХ г.

Исходными данными для разработки проекта планировки территории линейного объекта послужили:

- Генеральный план города Краснокамска, утвержденный решением Думы Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 30.12.2010 г. № 58.

- Проект планировки территории (в части установления красных линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0011007. Утвержден Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 15.01.2013 г.  № 23

- Проекты планировки территории (в части установления красных линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0011006. Утвержден Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 21.07.2015 г.  № 592

- Топографический план города М 1: 500;

- Кадастровый план территории (59:07:0000000) КУВИ-001/2019-11927502 от 29.05.2019 г., предоставленный филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю;

- Кадастровый план территории (59:07:0011005) КУВИ-001/2019-12380901 от 06.05.2019 г., предоставленный филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю;

- Кадастровый план территории (59:07:0011006) КУВИ-001/2019-12381048 от  06.05.2019 г., предоставленный филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю;

- Кадастровый план территории (59:07:0011007) КУВИ-001/2019-12381165 от 06.05.2019 г., предоставленный филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю;

- Карта градостроительного зонирования, предоставленная КИОиЗ администрации города Краснокамска.

При выполнении проектных работ были использованы следующие материалы:

- Технические отчеты по инженерным и инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в г. Краснокамск Пермского края»;

- Информационные письма органов государственной власти;

- Данные из открытых источников о гидрологических, экологических и экономических условиях в районе работ.

  - Характеристика территории, на которой осуществляется межевание

Проектируемая автомобильная дорога ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края расположена в Краснокамском городском округе Пермского края, в границах населенного пункта город Краснокамск.

Проектируемый участок автомобильной дороги имеют следующие характеристики:

Категория дороги:

Улицы и дороги местного значения (по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) - улицы в зонах жилой застройки (транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам)

Класс дороги - дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*) - не скоростная дорога (по ГОСТ Р 52398-2005).

Расчетная скорость движения - 30 км/ч Число полос движения - 2 шт. Ширина полосы движения – 3,50 м Ширина проезжей части – 7,0 м

Ширина обочины - 1,0 м (в т.ч. укрепленная часть обочины- 0,5 м) Протяженность - 1,277 км Тип дорожной одежды - облегченный Вид покрытия - асфальтобетон

Участок, формируемый под строительство автомобильной дороги, расположен в пределах кадастровых кварталов - 59:07:0011005, 59:07:0011006 и 59:07:0011007, в границах земельного участка с кадастровым номером 59:07:0000000:5853. Категория земель образуемого земельного участка: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 (размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов).

  - Ограничения (обременения) земельного участка

Согласно сведения ЕГРН в границах земельного участка формируемого для осуществления строительства автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская имеются ограничения (обременения) в использовании земель:

- Охранная зона 59.07.2.196 - Охранная зона газопровода среднего и низкого давления, площадь обременения – 45 кв.м.

- Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1), 59:07:0000000:5441. Охранная зона инженерных коммуникаций не установлена.

- Охранная зона 59.07.2.140 - Охранная зона газопровода низкого давления к жилым домам по ул. Энтузиастов №11а,17,19,23,25,27, по ул. Звездная №12 в г. Краснокамске, площадь обременения – 255 кв.м.

- Охранная зона 59.07.2.85 - Охранная зона газопровода низкого давления к жилым домам №3,5 по ул.10-й Пятилетки г. Краснокамска, , площадь обременения – 269 кв.м.

- Зона с особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино, 59.32.2.857, площадь обременения - весь участок.

  - Обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным участкам

Проектом межевания определены площади и границы образуемых земельных участков под проектируемый объект «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края». Общие данные по земельным участкам в границах территории межевания отображены в составе графических материалов.

В проекте определены границы земельных участков и произведен расчет земель, подлежащих занятию в постоянное пользование. Дополнительное занятие земель во временное пользование не требуется.

Проектируемая граница полосы отвода автомобильных дорог в населенном пункте установлена с учетом зон планируемой жилой застройки, а также с учетом включения в полосу отвода необходимых проектируемых элементов дороги и территории на их обслуживание. Ширина полосы отвода при этом, в среднем, составила 19 метров.

Общая площадь земель в границах проектирования составляет - 2,4889 га.

Согласно произведенным расчетам полоса отвода для строительства автодороги отводится из земель: земли населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена - 2,4114 га

в постоянное пользование - 2,4114 га в составе следующих угодий:

Экспликация земельных участков

| № ЗУ | Адрес | Площадь, кв. м | Зона целевого использования территории | Вид разрешенного использования | Способ формирования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59:07:0000000:5853 | Пермский край, г.о. Краснокамский, г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки | 24114 | ЗОП | Земельные участки (территории) общего пользования (размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров) | Формируется путем исправления реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о земельном участке 59:07:0000000:5853, находящегося в муниципальной собственности, с целью устранения пересечений границ земельного участка и «красных линий» ул. 10 Пятилетки. |

Привести в соответствие земельно-правовых документов на проектируемую автомобильную дорогу можно путем утверждения проекта межевания территории, с последующей постановкой на кадастровый учет земельных участков с разрешенным использование «земельные участки (территории) общего пользования», в соответствии с Классификатором видом разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития №540 от 01.09.2014г.

  - Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

Для строительства автодороги выполняется занятие земель в постоянное пользование из земель государственная собственность на которую не разграничена.

Общая площадь земельных участков для предоставления в постоянное пользование - 24889 кв. м;

Дополнительное занятие земель во временное пользование не требуется.

Решение об утверждении документации по планировке территории является основанием для резервирование земель для нужд города Краснокамска в соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 561 (ред. от 04.10.2012) "О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд" путем обременения указанных в таблице 1 земельных участков в соответствии со ст. 56.1 Земельного кодекса РФ.

В проекте установлен планируемый вид кадастровых работ:

- исправления реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о земельном участке 59:07:0000000:5853, находящегося в муниципальной собственности;

- присвоить вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», в соответствии с Классификатором утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ №540 от 01.09.2014 г.

  - Выводы

Цель проведения межевания: определение и установление границ земельных участков для строительства объекта «Строительство автомобильной дороги ул. 10 Пятилетки от ул. Энтузиастов до ул. Февральская в границах кадастрового квартала 59:07:0011005 в г. Краснокамск Пермского края» для постановки на государственный кадастровый учет.

По результатам подготовки проекта межевания территории выявлено, что для строительства автомобильной дороги необходимо оформление правоустанавливающих документов на следующие площади земельных участков:

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, которая не разграничена - 2,4114 га.

Общая площадь земельных участков в полосе постоянного отвода - 2,4114 га.

- Примечание

- ООПТ федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют;

- Объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного (археологического наследия) на данном участке не выявлены.

- Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения объектов капитального строительства совпадают с границами красных линий;

- Система координат МСК-59 (зона 2), система высот - Балтийская

- Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством РФ) и отменяемые красные линии отсутствуют

- Границы устанавливаемых красных линий и границы зон размещения проектируемой автомобильной дороги совпадают, в связи с этим перечень координат характерных точек представлен в одной таблице

- Размещение объектов дорожного сервиса и иных зданий и сооружений для содержания автомобильных дорог не предусмотрено.

- Размещение объектов федерального и местного значения не предусмотрено.

- Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

- Графическая часть

Чертеж межевания территории