Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ включающий в себя кадастровый квартал №59:07:0010303, расположенный по адресу Пермский край, Краснокамский городской округ, г.Краснокамск Пояснительная записка ТОМ 1 Основная часть 0010303-2023-ПМТ 2023

Государственное бюджетное учреждение Пермского края

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки

Пермского края»

ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

включающий в себя кадастровый квартал №59:07:0010303,

расположенный по адресу Пермский край,

Краснокамский городской округ,

г.Краснокамск

Пояснительная записка

ТОМ 1

Основная часть

0010303-2023-ПМТ

Руководитель проекта                                                  Сединина Л.Б.

"__"__________ 2023 г.

М.П.

2023

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Обозначение | Наименование | Стр. |
|  | 0010303-2023-ПМТ | Проект межевания. Пояснительная записка. Том 1. Материалы по обоснованию. |  |
| 1 |  | Основание для проектирования | 4 |
| 2 |  | Цель выполнения работ | 5 |
| 3 |  | Анализ современного использования территории | 5 |
| 4 |  | Ограничения использования территории | 15 |
| 5 |  | Описание проектных решений | 25 |
|  |  | Приложения |  |
|  |  | Экспликация земельных участков фактического землепользования |  |
|  |  | Экспликация образуемых и перераспределяемых земельных участков |  |
|  |  | Каталог координат красных линий |  |
|  |  | Схема использования территории в период подготовки проекта межевания 1:1000 | Лист 1 |
|  | 0010303-2023-ПМТ | Проект межевания. Пояснительная записка. Том 2. Материалы по обоснованию. |  |
| 1 |  | Выводы | 4 |
|  |  | Приложения |  |
|  |  | Каталог координат границ изменяемых, образуемых и перераспределяемых земельных участков |  |
|  |  | Чертеж межевания территории. 1:1000 | Лист 2 |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проект межевания территории кадастрового квартала №59:07:0010303, расположенного по адресу Пермский край, Краснокамский городской округ, г.Краснокамск разработан на основании  Муниципального контракта №04-2023 на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ от 16.01.2023.

Заказчиком работ является Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа.

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:

- Правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа, утвержденные постановлением администрации Краснокамского городского округа №115 от 11.04.2022 г.;

- Карта градостроительного зонирования Краснокамского городского округа Пермского края;

- Топографическая съемка территории, масштаб 1:1000;

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:07:0010303.

При разработке данного проекта межевания территории использовали Правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа.

Для разработки документации были использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена приказом Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150;

- СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- Постановление правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей».

- ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Целью разработки документации по межеванию территории – проекта межевания, является установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установление (изменение) красных линий для застроенных территорий.

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория находится в г.Краснокамск Краснокамского городского округа Пермского края и ограничена с юга ул.Гагарина (см.рис.1).

Рисунок 1- Территория, в отношении которой осуществлена подготовка проекта межевания

Площадь территории в границах проектирования составляет –8,0 га.

В настоящее время территория застроена индивидуальными жилыми домами.

По данным сведений Единого государственного реестра недвижимости в состав кадастрового квартала 59:07:0010303 входят 26 земельных участков и 21 объект капитального строительства (далее ОКС)

- в отношении 31 земельного участка и 12 ОКС сведения о границах содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

- в отношении 220 земельных участков и 50 ОКС сведения о границах отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

Для оценки возможного формирования земельных участков в соответствии с обозначенными целями, кроме изучения фактического использования была проанализирована утвержденная градостроительная документация для данной территории.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки проектируемая территория расположена в границах территориальных зон:

Ж4- зона застройки городских населенных пунктов индивидуальными жилыми домами;

Ж4- зона застройки городских населенных пунктов индивидуальными жилыми домами

Зона застройки городских населенных пунктов индивидуальными жилыми домами Ж4 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих

индивидуальных жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В состав зоны Ж4 могут включаться территории, предназначенные для ведения огородничества.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования (ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь (кв. м) | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основные виды разрешенного использования |
| 1.1 | Для индивидуального жилищного строительства: - размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | 2.1 | не более 3 этажей | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*; - СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства; - СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. 2. Площадь земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – от 400 до 2000 кв. м. 3. Минимальное расстояние от границ смежного земельного участка: до основного строения – не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых стоянок – не менее 1 м. | 40 | 3 (до границ смежных земельных участков) 5* (от красной линии/улицы/проезда) * при реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки. |
| 1.2 | Блокированная жилая застройка: - размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. | 2.3 | не более 3 этажей | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*; - СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства; 2. Площадь земельного участка, предназначенного для строительства блокированного жилого дома – от 100 кв. м. 4. Минимальное расстояние от границ смежного земельного участка: до основного строения – не менее 3 м, до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых стоянок – не менее 1 м. 5. Размер земельного участка МКД определяется как суммарная площадь площадок общего пользования различного назначения входящих в состав придомовой территории и площадь застройки МКД. 5.1. Допускается объединение площадок общего пользования различного назначения входящих в состав придомовой территории на группу МКД при согласовании с Администрацией. 6. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. 7. Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать, характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в КГО, что определяются документацией по планировке территории, проектной документацией. | 40 | 5* (от красной линии/улицы/проезда) * при реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки. |
| 1.3 | Коммунальное обслуживание: - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | 3.1 включает ВРИ с кодами 3.1.1- 3.1.2 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1); - СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное Противопожарное водоснабжение. Требования Пожарной безопасности»; - СП 31.13330.2012 Водоснабжение Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменением № 2); - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1); - ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования; - СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. | 75 | 3 |
| 1.4 | Оказание услуг связи: - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | для отдельно стоящих объектов капитального строительства, оказывающих услуги связи – по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации и субъектов федерации. 60 3 98 3. Отделения связи микрорайона, жилого района, для обслуживаемого населения, групп: IV - V (до 9 тыс. чел.) – 700 кв. м – 800 кв. м; III - IV (9 - 18 тыс. чел.) – 900 кв. м – 1000 кв. м; II - III (20 - 25 тыс. чел.) – 1100 кв. м – 1200 кв. м. | 60 | 3 |
| 1.5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование: - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*; - СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования; - СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования; 2. При вместимости дошкольных образовательных организаций на одно место: - до 100 мест – 44 кв. м; - св. 100 мест – 38 кв. м; - в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест – 30 кв. м. 3. При вместимости общеобразовательной организации, учащихся: св. 40 до 400 – 55 кв. м на одного учащегося; св 400 до 500 – 65 кв. м на одного учащегося; св 500 до 600 – 55 кв. м на одного учащегося; св 600 до 800 – 45 кв. м на одного учащегося; св 800 до 1100 – 36 кв. м на одного учащегося; св 1100 до 1500 – 23 кв. м на одного учащегося; св 1500 до 2000 – 18 кв. м на одного учащегося; св 2000 – 16 кв. м на одного учащегося. 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*; - СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. 2. Территория - 7000 - 9000 кв. м на 1 тыс. чел. | 40 | 3 |
| 1.6 | Площадки для занятий спортом: - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры | 5.1.3 |  |  |  |  |
| 1.7 | Земельные участки (территории) общего пользования: - земельные участки общего пользования | 12.0 включает ВРИ с кодами 12.0.1- 12.0.2 | не устанавливается | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Порядок использования земель общего пользования определяется органами местного самоуправления. 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Параметры улиц и дорог городских населенных пунктов: ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: - городских дорог -15-30; - общегородского значения - 30-50; - улиц и дорог районного значения - 15-30; - местного значения - 10-20. 3. Параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов: ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: - основные улицы сельского поселения – 20-30; - местные улицы – 15-20; - местные дороги – не менее 15. | не устанавливается | не устанавливается |
| 1.8 | Улично-дорожная сеть: - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог | 12.0.1 за исключением ВРИ с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 |  |  | не устанавливается | не устанавливается |
| 2 | Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними |
| 2.1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования. |
| 2.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |  |
| 3 | Условно разрешенные виды использования |
| 3.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: - размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | не более 4 этажей | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*; - СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. 2. Размер земельного участка МКД определяется как суммарная площадь площадок общего пользования различного назначения входящих в состав придомовой территории и площадь застройки МКД.. 3. Допускается объединение площадок общего пользования различного назначения входящих в состав придомовой территории на группу МКД при согласовании с Администрацией. 4. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. 5. Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать, характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в КГО, что определяются документацией по планировке территории, проектной документацией. | 50 | 5* (от красной линии/улицы/проезда) * при реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки. |
| 3.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 | не более 3 этажей | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 1000 до 2500 кв. м. | 40 | 3 (до границ смежных земельных участков) 5* (от красной линии/улицы/проезда) * при реконструкции в условиях сложившейся застройки основные здания допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки. |
| 3.3 | Бытовое обслуживание: - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Предприятия бытового обслуживания - на 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 рабочих мест 1000 – 2000 кв. м; от 50 до 150 рабочих мест 500 – 800 кв. м; св. 150 рабочих мест 300 – 400 кв. м. 3. Прачечные, химчистки – по заданию на проектирование. 4. Бани – по заданию на проектирование. | 60 | 3 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями: При мощности стационаров, коек: до 50 – 210 кв. м на одну койку; св. 50 до 100 – 210 – 160 кв. м на одну койку; св. 100 до 200 – 160 – 110 кв. м на одну койку; св. 200 до 300 – 110 – 80 кв. м на одну койку; св. 300 до 500 – 80 – 60 кв. м на одну койку; св. 500 – 60 кв. м на одну койку. 3. Станции (подстанции) скорой медицинской помощи: 500 на один автомобиль, но не менее 1000 кв. м. 4. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль: 500 на один автомобиль, но не менее 1000 кв. м. 5. Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты – по заданию на проектирование. 6. Молочные кухни, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года): 150 на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 1500 кв. м. 7. Аптеки – по заданию на проектирование. | 60 | 3 |
| 3.5 | Объекты культурно-досуговой деятельности: - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности; танцевальные залы; клубы; кинотеатры; театры; концертные залы; лектории; городские и сельские массовые библиотеки - по заданию на проектирование. | 50 | 3 |
| 3.6 | Религиозное использование: - размещение зданий и сооружений религиозного использования | 3.7 включает ВРИ с кодами 3.7.1- 3.7.2 | не нормируется | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*; - СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности; 50 3 100 - СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов. 2. Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из удельного показателя - 7 кв. м площади участка на единицу вместимости храма. | 50 | 3 |
| 3.7 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание: - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | по заданию на проектирование | 1. Ветеринарные аптеки в городах и иных населенных пунктах размещают на территории, обслуживаемой данными объектами. 2. Размещение производится в отдельно стоящих зданиях, а также встроенно-пристроенных к производственным и жилым зданиям, при условии наличия отдельного, изолированного входа (выхода). 3. Размещение ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и других ветеринарных учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг в нежилых помещениях жилых зданий, даже имеющих отдельный вход (выход) на улицу, по согласованию с Администрацией. 45. Ветеринарные пункты, обслуживающие рынки по продаже животных и птицы, стационарные сельскохозяйственные выставки и зоопарки, цирки, размещают на территории указанных объектов в зданиях (помещениях) с отдельным изолированным выходом. В каждом конкретном случае состав помещений конкретных ветеринарных пунктов определяется заданием на проектирование. 5. Размеры санитарно-защитной зоны для ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и пр., расположенных в отдельно стоящих общественных, административных, производственных зданиях и имеющих изолированный выход, согласовываются в каждом конкретном случае с органами государственного санитарного и ветеринарного надзора. | 50 | 3 |
| 3.8 | Деловое управление: - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Организации и учреждения управления в зависимости от этажности здания, на одного сотрудника: 44 кв. м - 18,5 кв. м при этажности 3 – 5; 13,5 кв. м – 11 кв. м при этажности 9 – 12; 10,5 кв. м при этажности 16 и более. | 50 | 3 |
| 3.9 | Магазины: - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | 4.4 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Предприятия торговли, кв м торговой площади: до 250 – 800 кв. м на 100 кв. м торговой площади; св. 250 до 650 - 800 - 600 кв. м на 100 кв. м торговой площади; св. 650 до 1500 - 600 - 400 кв. м на 100 кв. м торговой площади; св. 1500 до 3500 - 400 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади; св. 3500 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади. | 50 | 3 |
| 3.10 | Общественное питание: - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары | 4.6 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. При числе мест, кв. м на 100 мест: до 50 - 2000 - 2500 кв. м; св. 50 до 150 - 2000 - 1500 кв. м; св. 150 – 1000 кв. м. | 50 | 3 |
| 3.11 | Отдых (рекреация): - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них | 5.0 за исключением ВРИ с кодами 5.1.1-5.1.2; 5.1.5- 5.1.7; 5.2.1 | по заданию на проектирование | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. | 90 | 3 |
| 3.12 | Ведение огородничества: - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 | не устанавливается | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. 2. Площадь земельного участка, предназначенного для ведения огородничества – от 5 до 400 кв. м. | не устанавливается | не устанавливается |
| 3.13 | Земельные участки общего назначения: - земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | 13.0 | не устанавливается | 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с: - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*. | не устанавливается | не устанавливается |

- ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв;

- иные зоны.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89*» все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В границах проектируемой территории расположены: 9 охранных зон инженерных коммуникаций.

Охранные зоны.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

Размеры охранных зон электрических сетей устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- 2 метра для ВЛ до 1 кВ;

- 10 метров для ВЛ до 20 кВ;

- 15 метров для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров для ВЛ 150, 220 кВ;

- 30 метров для ВЛ 330, 500, 400 кВ;

- 40 метров для ВЛ 750 кВ.

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ) запрещается:

- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

- Размещать автозаправочные станции.

- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

- Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Размеры охранных зон линий и сооружений связи устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В охранных зонах линий связи запрещается:

- Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- Производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Охранная зона газораспределительной сети

Охранная зона газораспределительной сети устанавливается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей»

Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации газораспределительной сети (ГРС) на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения (обременения).

В соответствии с этими обременениями на участках запрещено:

- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.

- Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями.

- Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений.

- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства ГРС.

- Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных  веществ.

- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений.

- Разводить огонь и размещать источники огня.

- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 метра.

- Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики.

- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям ГРС посторонние предметы, лестницы. Влезать на них.

- Самовольно подключаться к ГРС.

Другие виды работ (лесохозяйственные, сельскохозяйственные), не попадающие под перечень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0.3 метра, проводятся собственниками, владельцами, пользователями земельных участков в охранной зоне ГРС только при условии письменного уведомления эксплуатационной организации.

Уведомление подаётся не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.  Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30 градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории прибрежной защитной полосы дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Иные зоны

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более чем 10км составляет 5 метров.

Зоны затопления, подтопления.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления также запрещаются:

      - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

      - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

      - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Таблица 2. Основания для установления сервитутов и обременений

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водный кодекс РФ | Водоохранная зона рек | 100 |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 50 |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранная зона | для ЛЭП до 1 кВ 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); для ЛЭП 1 – 20 кВ 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); |
| 3 | Постановление правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об | Охранная зона кабеля связи | 2 |
|  |  | утверждении правил охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации» |  |
| 4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» | Охранная зона газораспределительной сети | 3 (от газопровода со стороны провода) 2 (с противоположной стороны) |

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, применительно к которому в соответствии со статьей 34.1 настоящего Федерального закона устанавливается защитная зона.

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проект межевания разрабатывается с целью установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления (изменения) красных линий для застроенных территорий.

Основой для архитектурно-планировочного решения настоящего проекта межевания является Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки проектируемая территория расположена в границах территориальных зон:

Ж4- зона застройки городских населенных пунктов индивидуальными жилыми домами;

В части нового строительства следует руководствоваться нормами правил землепользования и застройки Краснокамского городского округа Пермского края утвержденными постановлением администрации Краснокамского городского округа Пермского края от 13.10.2021 №654-п установленными относительно минимального отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (за исключением границ со стороны территории общего пользования, где отступ определяется с учетом красных линий и линий регулирования застройки, установленных проектом планировки территории, границ смежных земельных участков при блокированной жилой застройке, а также сложившейся линии застройки).

В границах территории межевания находятся 12 ранее сформированных земельных участка, в отношении которых имеются сведения в Едином государственном реестре недвижимости. В соответствии с требованиями земельного законодательства границы не установлены у 1 земельного участка, исправлено местоположение границ у 8 земельных участков, образованы 4 земельных участка.

Экспликация земельных участков фактического землепользования приведена в Приложении 1.

Проектом межевания предлагается:

- Участок :ЗУ1 - образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:29 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 2000кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  650кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ2 - образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:87 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1442кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  42кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ3- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:27 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1198кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  292кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ4(1), :ЗУ4(2) - образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:1 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1450кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  250кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ5 - образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:2 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 981кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  149кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ6- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:3 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 768кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  42кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ7- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:7 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 809.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  28кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ8- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:8 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 805кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  38кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ9- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:9 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 791кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  35кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ10- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:13 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 971кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  14кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ11(1), :ЗУ11(2) - образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:16 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 839кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  146кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства

- Участок :ЗУ12- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:30 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1029кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  184кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ13- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:17 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 942кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  232кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ14- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:18 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1019кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  249кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ15- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:19 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1142кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  402кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ16- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:20 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 959кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  185кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ17- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:21 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1011кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  241кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ18- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:25 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1396кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  593кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ19- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:23 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 735кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  35кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ20(1), :ЗУ20(2)- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:22 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 1760кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  442кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ21- образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:24 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадь образуемого земельного участка 881кв.м., площадь земель государственной или муниципальной собственности, участвующая в перераспределении  8кв.м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ22- образовать земельный участок площадью 1023 кв.м. из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства – для индивидуального жилищного строительства;

- Участок :ЗУ23 - образовать земельный участок площадью 221 кв.м. из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования;

- Участок :ЗУ24 - образовать земельный участок площадью 17852 кв.м. из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования;

- Участок 59:07:0010303:2 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 732 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 832 м2;

- Участок 59:07:0010303:5 - исправить местоположение границ земельного участка  59:07:0010303:5  в связи с тем, что местоположение границ земельного участка не совпадают с фактическим местоположением, границы земельного участка пересекают объект недвижимости (хоз.постройка). Площадь земельного участка составляет 1045кв.м;

- Участок 59:07:0010303:6 - исправить местоположение границ земельного участка  59:07:0010303:6  в связи с тем, что местоположение границ земельного участка не совпадают с фактическим местоположением, границы земельного участка пересекают объект недвижимости (хоз.постройка). Площадь земельного участка составляет 856кв.м;

- Участок 59:07:0010303:7 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 681 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 781 м2;

- Участок 59:07:0010303:8 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 667 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 767 м2;

- Участок 59:07:0010303:11 - исправить местоположение границ земельного участка  59:07:0010303:11  в связи с тем, что местоположение границ земельного участка не совпадают с фактическим местоположением. Площадь земельного участка составляет 1026кв.м;

- Участок 59:07:0010303:12 - исправить местоположение границ земельного участка  59:07:0010303:12  в связи с тем, что местоположение границ земельного участка не совпадают с фактическим местоположением. Площадь земельного участка составляет 683кв.м;

- Участок 59:07:0010303:17 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 610 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 710 м2;

- Участок 59:07:0010303:18 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 670 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 770 м2;

- Участок 59:07:0010303:19 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 640 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 740 м2;

- Участок 59:07:0010303:20 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 674 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 774 м2;

- Участок 59:07:0010303:26 - исправить местоположение границ земельного участка  59:07:0010303:26  в связи с тем, что местоположение границ земельного участка не совпадают с фактическим местоположением. Площадь земельного участка составляет 1200кв.м;

- Участок 59:07:0010303:27 - уточнить местоположение границ земельного участка;

Участок является ранее учтенным  с видом разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома. Площадь земельного участка, по сведениям содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 806 м2. Площадь земельного участка по материалам геодезической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 906 м2;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Экспликация земельных участков фактического землепользования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Вид права на земельный уча сток | Вид разрешенного использования | Площадь по проекту м.кв. | Площадь по КПТ м.кв. | Примечание | Категория земельного участка | Территориальная зона / мин. макс. размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 59:07:0010303:1 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 46 | Минеева Дарья Николаевна 2007-01-18 Минеева Евгения Викторовна 1962-08-22, Минеева Людмила Сергеевна 1985-10-06 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1200 +/-7.23 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 2 | 59:07:0010303:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 44. | 0 | Индивидуальные жилые дома | 832 | 732 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 3 | 59:07:0010303:3 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 42 | Корякин Иван Дмитриевич 2010-04-03, Корякина Алена Дмитриевна 2012-09-10, Юдина Анастасия Анатольевна 1991-07-16 Корякина Елена Васильевна 1972-03-03 | Индивидуальные жилые дома |  | 726 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 4 | 59:07:0010303:4 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 40 | Чудинов Владимир Сергеевич 1995-03-31Чудинов Максим Сергеевич 2000-01-05 Чудинов Сергей Сергеевич 2012-07-23 Чудинова Наталья Владимировна 1973-12-23 Чудинов Сергей Викторович 1972-08-05 | для индивидуального жилищного строительства |  | 942 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 5 | 59:07:0010303:5 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 38 | Широков Александр Васильевич 1972-06-23 Широков Николай Васильевич 1981-05-28 Широков Василий Григорьевич 1950-01-19 | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с приквартирными участками | 1045 | 1058 +/-8 | исправление местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 6 | 59:07:0010303:6 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 36 | Широкова Наталья Александровна 1976-03-30 | под индивидуальный жилой дом | 856 | 779 | исправление местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 7 | 59:07:0010303:7 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 34 | Агрелов Петр Федорович 1958-07-13 | Индивидуальные жилые дома | 781 | 681 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 8 | 59:07:0010303:8 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 32 | Яркова Анастасия Сергеевна 1989-03-13, Ярков Сергей Александрович 1986-03-27, | Индивидуальные жилые дома | 767 | 667 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 9 | 59:07:0010303:9 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 30 | Маханов Никита Андреевич 2008-08-27, Маханова Елена Александровна 1973-08-24, | Для индивидуального жилищного строительства |  | 756 +/-6.03 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 10 | 59:07:0010303:10 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 28 | Маханова Елена Александровна 1973-08-24 | Индивидуальные жилые дома |  | 793 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 11 | 59:07:0010303:11 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 26 | Носков Савелий Максимович 2015-06-07, Носкова Ксения Максимовна 2012-05-19 Носков Максим Николаевич 1984-05-07 | Индивидуальные жилые дома | 1026 | 1000 +/-7.52 | исправление местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 12 | 59:07:0010303:12 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 24 | Павлова Нина Андреевна 1962-08-16 | для индивидуального жилищного строительства | 683 | 683 +/-11 | исправление местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 13 | 59:07:0010303:13 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 22 | Петухова Наталья Леонидовна 1970-07-03 | Для индивидуального жилищного стороительства |  | 957 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 14 | 59:07:0010303:14 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 20 | Мальцева Ирина Георгиевна 1968-03-17 | для индивидуального жилищного строительства |  | 730 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 15 | 59:07:0010303:15 | 617060, Пермский край, Краснокамский р-н, г Краснокамск, ул Гагарина, д 18 | Нестерова Зоя Петровна 1956-01-17 | Индивидуальные жилые дома |  | 869 +/-6.62 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 16 | 59:07:0010303:16 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 16 | Маханов Иван Андреевич 2000-07-17, Маханов Никита Андреевич 2008-08-27 Маханова Елена Александровна 1973-08-24 | Индивидуальные жилые дома |  | 693 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 17 | 59:07:0010303:17 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 12 | Новикова Александра Семеновна 1958-05-01, | Индивидуальные жилые дома | 710 | 610 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 18 | 59:07:0010303:18 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 10 | Рочева Людмила Семёновна 1951-08-08, | Для индивидуального жилищного стороительства | 770 | 670 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 19 | 59:07:0010303:19 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 8 | Яркова Светлана Хайдаровна 1966-05-01 Ярков Александр Сергеевич 1965-01-25 Ярков Сергей Александрович 1986-03-27, | Индивидуальные жилые дома | 740 | 640 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 20 | 59:07:0010303:20 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 6 | Букина Мария Степановна 1941-02-03 | Индивидуальные жилые дома | 774 | 674 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 21 | 59:07:0010303:21 | 617060, Пермский край, Краснокамский р-н, г Краснокамск, ул Гагарина, д 4 | Сергеева Наталья Михайловна 1969-04-18 | для индивидуального жилищного строительства |  | 770 +/-6.12 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 22 | 59:07:0010303:22 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина | Копытова Людмила Владиславовна 1974-10-23 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 618 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 23 | 59:07:0010303:23 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 2в | Целищева Анна Николаевна 1982-10-20, Целищева Анастасия Николаевна 1988-04-17 Целищев Роман Николаевич 1976-04-05, Целищева Галина Николаевна 1973-12-02 | Индивидуальное жилищное строительство |  | 700 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 24 | 59:07:0010303:24 | 617066, Пермский край, Краснокамский Район, Город Краснокамск, Улица Гагарина | Ширяева Людмила Владимировна 1963-05-14, | для индивидуального жилищного строительства |  | 873 +/-6.32 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 25 | 59:07:0010303:25 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 2 | Личкина Валентина Ивановна 1940-11-10 | Индивидуальные жилые дома |  | 803 +/-6.29 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 26 | 59:07:0010303:26 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 48 | Гуревич Алексей Львович 1955-11-01 | Индивидуальные жилые дома | 1200 | 1200 | исправление местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 27 | 59:07:0010303:27 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 50 | Гагарина Елена Иосифовна 1969-06-16, | для строительства индивидуального жилого дома | 906 | 806 | уточнение местоположения границ земельного участка | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 28 | 59:07:0010303:28 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 52 | 0 | Индивидуальные жилые дома |  | 1200 | НЕОБХОДИМО СНЯТЬ | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 29 | 59:07:0010303:29 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, д 66 | Лизунова Маргарита Геннадьевна 1955-01-06, | Индивидуальные жилые дома |  | 1350 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 30 | 59:07:0010303:30 | Пермский край, г Краснокамск, ул Гагарина, 14 | Плешков Александр Валерьевич 1973-01-02 Ракинцева Анастасия Валерьевна 1976-09-09, | для индивидуального жилищного строительства |  | 845 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 31 | 59:07:0010303:87 | 617066, Пермский край, Краснокамский Район, Город Краснокамск, Улица Гагарина | Медведев Алексей Степанович 1974-08-08 | отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с приквартирными участками |  | 1400 +/-9 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 32 | 59:07:0010303:198 | 617060, Пермский край, Краснокамский р-н, г Краснокамск, нп Краснокамск, ул Гагарина | Ширяева Людмила Владимировна | ведение огородничества (без права возведения объектов капитального строительства, строений, сооружений) |  | 160 +/-2.91 | - | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |

Приложение 2. Экспликация образуемых и перераспределяемых земельных участков

| № п/п | № участка на чертеже | Адрес земельного участка | Вид разрешен-ного использова-ния | Площадь по документам | Площадь по проекту, м.кв | Способ образования земельного участка | Категория земельного участка | Территориальная зона / мин. макс. размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | :ЗУ1 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 1350 | 2000 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:29 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 2 | :ЗУ2 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 1400 | 1442 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:87 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 3 | :ЗУ3 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 906 | 1198 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:27 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 4 | :ЗУ4 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 1200 | 1450 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:1 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 5 | :ЗУ5 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 832 | 981 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:2 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 6 | :ЗУ6 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 726 | 768 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:3 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 7 | :ЗУ7 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 781 | 809 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:7 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 8 | :ЗУ8 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 767 | 805 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:8 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 9 | :ЗУ9 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 756 | 791 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:9 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 10 | :ЗУ10 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 957 | 971 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:13 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 11 | :ЗУ11 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 693 | 839 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:16 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 |
| 12 | :ЗУ12 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 845 | 1029 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:30 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 13 | :ЗУ13 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 710 | 942 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:17 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 14 | :ЗУ14 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 770 | 1019 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:18 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 15 | :ЗУ15 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 740 | 1142 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:19 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 16 | :ЗУ16 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 774 | 959 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:20 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 17 | :ЗУ17 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 770 | 1011 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:21 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 18 | :ЗУ18 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 803 | 1396 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:25 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 19 | :ЗУ19 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 700 | 735 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:23 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 20 | :ЗУ20 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 618 | 1760 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:22 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 21 | :ЗУ21 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | 873 | 881 | образуемый земельный участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:07:0010303:24 и земель, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 22 | :ЗУ22 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | для индивидуального жилищного строительства | - | 1023 | образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 400-2000 |
| 23 | :ЗУ23 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Западная | Земельные участки (территории) общего пользования | - | 221 | образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 |
| 24 | :ЗУ24 | Пермский край, Краснокамский г.о., г.Краснокамск, ул.Гагарина | Земельные участки (территории) общего пользования | - | 17852 | образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов | Ж4 |

Приложение 3. Каталог координат красных линий

| № точки | Х | У |  | № точки | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 525603.71 | 2198800.55 |  | 42 | 525584.46 | 2199310.85 |
| 2 | 525604.41 | 2198812.96 |  | 43 | 525584.60 | 2199333.91 |
| 3 | 525604.18 | 2198828.59 |  | 44 | 525594.10 | 2199334.25 |
| 4 | 525601.52 | 2198877.79 |  | 45 | 525591.47 | 2199373.60 |
| 5 | 525596.57 | 2198915.40 |  | 46 | 525591.13 | 2199392.31 |
| 6 | 525586.59 | 2198954.54 |  | 47 | 525589.21 | 2199392.35 |
| 7 | 525580.51 | 2199002.14 |  | 48 | 525589.23 | 2199412.34 |
| 8 | 525584.50 | 2199026.93 |  | 49 | 525594.20 | 2199420.75 |
| 9 | 525585.85 | 2199046.49 |  | 50 | 525599.14 | 2199434.88 |
| 10 | 525585.92 | 2199054.80 |  | 51 | 525599.83 | 2199438.94 |
| 11 | 525590.31 | 2199056.41 |  | 52 | 525593.65 | 2199458.68 |
| 12 | 525592.79 | 2199059.86 |  | 53 | 525594.68 | 2199471.21 |
| 13 | 525594.29 | 2199068.68 |  | 54 | 525597.70 | 2199491.19 |
| 14 | 525593.11 | 2199087.82 |  | 55 | 525600.48 | 2199492.96 |
| 15 | 525600.22 | 2199099.48 |  | 56 | 525602.10 | 2199494.45 |
| 16 | 525600.63 | 2199104.56 |  | 57 | 525602.49 | 2199497.06 |
| 17 | 525600.75 | 2199114.45 |  | 58 | 525602.78 | 2199510.46 |
| 18 | 525600.98 | 2199160.81 |  | 59 | 525598.08 | 2199514.24 |
| 19 | 525595.90 | 2199160.73 |  | 60 | 525595.52 | 2199515.47 |
| 20 | 525594.70 | 2199180.05 |  | 61 | 525592.10 | 2199515.92 |
| 21 | 525593.30 | 2199207.47 |  | 62 | 525591.07 | 2199533.03 |
| 22 | 525596.04 | 2199216.39 |  | 63 | 525591.33 | 2199536.14 |
| 23 | 525599.30 | 2199243.32 |  | 64 | 525591.80 | 2199553.94 |
| 24 | 525607.68 | 2199243.95 |  | 65 | 525586.67 | 2199563.26 |
| 25 | 525607.39 | 2199263.08 |  | 66 | 525588.09 | 2199594.35 |
| 26 | 525587.18 | 2199261.37 |  | 67 | 525535.14 | 2199593.18 |
| 27 | 525588.56 | 2199280.38 |  | 68 | 525535.46 | 2199571.39 |
| 28 | 525589.94 | 2199282.01 |  | 69 | 525539.98 | 2199511.12 |
| 29 | 525591.48 | 2199287.33 |  | 70 | 525535.99 | 2199511.31 |
| 30 | 525592.12 | 2199291.92 |  | 71 | 525536.03 | 2199491.47 |
| 31 | 525592.46 | 2199299.23 |  | 72 | 525543.98 | 2199490.87 |
| 32 | 525592.22 | 2199305.42 |  | 73 | 525545.12 | 2199464.39 |
| 33 | 525560.91 | 2199304.94 |  | 74 | 525541.56 | 2199458.06 |
| 34 | 525550.42 | 2199304.55 |  | 75 | 525540.08 | 2199430.48 |
| 35 | 525550.01 | 2199278.61 |  | 76 | 525542.27 | 2199391.49 |
| 36 | 525552.94 | 2199144.85 |  | 77 | 525539.39 | 2199391.54 |
| 37 | 525553.76 | 2199048.04 |  | 78 | 525540.31 | 2199370.75 |
| 38 | 525554.75 | 2198989.62 |  | 79 | 525546.73 | 2199370.77 |
| 39 | 525556.67 | 2198916.10 |  | 80 | 525547.74 | 2199350.91 |
| 40 | 525561.43 | 2198801.02 |  | 81 | 525550.90 | 2199309.71 |
| 41 | 525596.74 | 2198800.69 |  | 42 | 525584.46 | 2199310.85 |
| 1 | 525603.71 | 2198800.55 |  |  |  |  |