ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома)

В 2-5-ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ СО ВСЕМИ ВИДАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА,

в т.ч. с горячим водоснабжением через общедомовые водоподогреватели

(оплачиваемых за счет платы за техническое обслуживание (ТО))

в соответствии с Решением Краснокамской городской Думы от 26.04.12 г. № 26

- Фундамент:

- визуальный осмотр фундамента, ростверка,

- восстановление окрасочного слоя цоколя,

- проверка состояния продухов в цоколе здания;

- Стены и фасады:

- визуальный осмотр стен,

- частичное восстановление окрасочного слоя,

- мелкий ремонт откосов,

- восстановление облицовки дверей, окон;

- Перекрытия:

- визуальный осмотр,

- перекопка засыпки,

- проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытий и отдельных элементов;

- Крыши:

- визуальный  осмотр технического состояния стропильной системы (стропильных ног, стоек, подкосов, коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки),

- ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи,

- промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера,

- очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора,

- мелкий ремонт борова и изоляции,

- прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок,

- укрепление ходовых мостиков,

- закрытие на замок выходов на крыши,

- перекопка пароизоляционного слоя,

- очистка крыши от наледи и снега;

- Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях:

- мелкий ремонт дверных и оконных переплетов,

- ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.),

- утепление оконных и дверных проемов,

- замена разбитых стекол;

- Межквартирные перегородки:

- визуальный осмотр технического состояния непосредственно самой перегородки, мест крепления и технического состояния закладных деталей;

- Подъезды: лестничные марши, балконы, крыльца, козырьки над входами в подъезды:

- визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, балконов, крылец в подъезды, козырьков над входами в подъезды,

- укрепление ступеней лестничного марша,

- крепление ограждений (перил) лестничного марша,

- оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания;

- Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях:

- периодическая проверка технического состояния полов,

- предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов,

- поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям;

- Внутренняя система центрального отопления:

- ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства-вентиля, крана и т.п.),

- укрепление трубопроводов и приборов,

- промывка и опрессовка системы и отдельных приборов, расположенных в местах общего пользования,

- восстановление разрушенной изоляции,

- регулировка и наладка приборов,

- уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения, за исключением прибора отопления в квартире,

- обслуживание общедомовых приборов учёта

- Внутренняя система холодного водоснабжения и водоотведения:

- ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства-вентиля, крана и т.п.),

- гидравлические испытания трубопроводов,

- мелкий ремонт разрушенной изоляции,

- прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в том числе выпуска (2 раза в год),

- устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения.

- проверка канализационной вытяжки.

- обслуживание общедомовых приборов учёта;

- Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов):

- ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах (за исключением автоматических выключателей, электросчетчиков).

- измерения сопротивления изоляции,

- замена осветительных приборов (ламп),

- заземление;

- Придомовая территория:

- уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями,

- зимняя уборка: уборка свежевыпавшего снега, подсыпка территории песком во время гололеда, очистка территории от наледи и льда,

- летняя уборка: подметание, уборка газонов от листьев, сучьев, мусора.

- очистка урн от мусора,

- подрезка деревьев, кустарников, удаление сухих веток, сбор и вывозка удаленных ветвей.

- Лестничные площадки и марши:

- уборка мест общего пользования,

- влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей,

- обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, оконных ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков,

- очистка металлической решетки и приямка,

- уборка площадки перед входом в подъезд;

- Места общего пользования, подвалы, технические подполья:

- дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых;

- Внутренняя система вентиляции:

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах,

- прочистка вентиляционных каналов, устранение  завалов;

- Внутренняя  система газоснабжения (специализированные организации):

- проведение инструктажа граждан,

- ведение эксплутационной документации,

- осмотр газопроводов, проверка на герметичность мест соединения, ревизия запорно-регулировочной арматуры,

- испытание газопроводов,

- проверка мест крепления газопроводов,

- отключения недействующих или поврежденных газопроводов.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

общих коммуникаций, технических коммуникаций и технических помещений жилого дома, объектов придомовой территории), оплачиваемых за счет платы за текущий ремонт (ТР)

в соответствии с Решением Краснокамской городской Думы от 26.04.12 г. № 26

- Фундаменты:

- устранение местных деформаций - заделка и расшивка швов, трещин, перекладка, усиление и пр.,

- ремонт гидроизоляции фундаментов.

- ремонт целостности фундамента,

- устройство и ремонт вентиляционных продухов в цоколе здания,

- ремонт отмостки.

- восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы,

- ремонт и восстановление придомового дренажа,

- ремонт и восстановление опорных стенок фундамента;

- Стены и фасады:

- заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен,

- герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей,

- утепление промерзающих участков стен,

- замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду,

- ремонт архитектурных элементов,

- замена сливов на оконных проемах в местах общего пользования и выступающих архитектурных элементах фасада здания,

- восстановление простенков, перемычек, карнизов;

- Перекрытия:

- временное крепление перекрытий,

- частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий,

- восстановление стяжки и засыпки,

- заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир),

- заделка выбоин и трещин в конструкциях,

- утепление верхних полок и стальных балок на чердаке,

- окраска балок;

- Крыши:

- замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни, мауэрлаты, кобылки и обрешетки),

- антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы,

- устранение неисправностей  стальных, асбестоцементных и др. кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами,

- замена водосточных труб,

- замена или ремонт внутреннего водостока,

- полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков,

- устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель,

- замена парапетных решеток, пожарных  лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров,

- восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов,

- восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов,

- восстановление гидро- и пароизоляционного слоя,

- ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

- Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых помещениях:

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в т.ч. стекольные работы,

- смена оконных и дверных приборов;

- Межквартирные перегородки:

- усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок,

- заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков,

- восстановление обшивки деревянных стен;

- Лестничные марши, балконы, крыльца в подъезды, козырьки над входами в подъезды:

- заделка выбоин, трещин ступеней и площадок,

- замена отдельных ступеней, поступей, подступенков,

- замена, ремонт металлических перил лестниц, тоже элементов деревянных лестниц,

- заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных плитах, крылец и козырьков,

- восстановление гидроизоляционного слоя в сопряжении плит, крылец и козырьков,

- устройство или замена отдельных элементов крылец,

- восстановление или устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы,

- устройство металлических дверей на технические помещения;

- Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях:

- замена отдельных участков покрытия полов,

- замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия;

- Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях:

- восстановление штукатурного слоя стен и потолков,

- восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой, плиткой ПВХ, линолеум и т.п.) отдельными местами,

- восстановление лепных деталей и розеток,

- все виды штукатурно-малярных работ,

- окраска почтовых абонентских шкафов и ящиков;

- Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от стояка до отопительного прибора, запорно-регулирующая арматура на узле, стояке, разводке):

- замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры,

- установка (при необходимости) воздушных кранов,

- утепление труб, приборов, расширительных баков,

- замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности,

- замена разрушенной тепловой изоляции,

- ремонт и установка приборов,

- гидравлические испытания, промывка систем, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей при проведении планового осмотра, относящихся к текущему ремонту).

- замена отопительных приборов в подъездах;

- Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка), водоотведение:

- замена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений от стояка), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства-вентиля, крана и т.п.),

- устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции,

- утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке,

- ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода,

- гидравлические испытания трубопроводов,

- ремонт и замена насосов и электромоторов,

- ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации, фасонных частей на трубах общего назначения,

- ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения,

- прочистка канализационного выпуска и дренажа;

- Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов):

- замена неисправных участков электрической сети в здании, исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры,

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, включатели и т.п.) в местах общего пользования зданий,

- замена светильников в местах общего пользования зданий,

- ремонт вводно-распределительных устройств, щитов,

- ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок;

- Внутренняя система вентиляции:

- смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов,

- ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб,

- устранение завалов;

- Внешнее благоустройство:

- ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха,

- ремонт и восстановление ограждения, навесов для контейнеров-мусоросборников,

- ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов;

- Внутренняя система газоснабжения:

- Замена участков поврежденных  газопроводов, неисправной запорно-регулирующей арматуры, анкеров, изношенных прокладок, болтов (специализированные организации),

- покраска газопроводов, арматуры и иных элементов.