Краснокамский городской округ

Состояние и охрана окружающей среды на территории Краснокамского муниципального района в 2018 году

Краснокамск, 2019

Состояние и охрана окружающей среды

на территории Краснокамского

муниципального района в 2018 году

Ред. коллегия:

Гузаева Ольга Павловна

Стрелкова Юлия Александровна

Евдокимова Венера Ханифовна

Улитина Татьяна Сергеевна

Тираж  20   экз.

### Введение

Краснокамский муниципальный район занимает центральное положение в Пермском крае. Его территория расположена на правом берегу Воткинского водохранилища (р.Кама). Расстояние до краевого центра - 36 км. Протяженность территории с севера на юг - 33 км, с востока на запад - 50 км. Граничит район с городом Пермь, Пермским, Добрянским и Нытвенским районами.

Занимаемая районом площадь составляет 957 кв.км. - 0,6 % всей площади Пермского края. Численность населения в Краснокамске и в подчиненных ему административных населенных пунктах составляет 74,069 тыс.чел.

В состав района входят 4 поселения, самое крупное из которых Краснокамское городское поселение (53,864 тыс. чел). На территории района расположено 74 населенных пункта, в том числе 72 сельских населенных пункта.

На территории имеется 2 особо охраняемые природные территории, занимающие 0,5 % от общей площади района: регионального значения - ландшафтный резерват природы "Кедровое болото",  и местного значения - охраняемый ландшафт "Сосновый бор".

В состав основных отраслей экономики города Краснокамска входят: производство строительных материалов, производство химической продукции, нефтяное машиностроение, производство нефтегазоперерабатывающего оборудования, производство металлических изделий, целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность. Наличие вблизи жилой застройки промышленных предприятий требует пристального внимания и анализа экологической обстановки.

Ежегодное издание «Охрана окружающей среды» представляет комплексный анализ состояния и тенденции изменений окружающей среды на территории Краснокамского муниципального района в 2018 году.

Рис.1. Краснокамск

### 1. Основные показатели состояния окружающей среды

### на территории Краснокамского муниципального района

### в 2014 – 2018 г.г.

Таблица 1

| № | Показатель | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выброшено вредных веществ (без автотранспорта), всего | тыс. т | 2,925 | 4,392 | 3,490 | 4,061 | 3,681 |
| 1.1. | В т. ч. Твёрдых веществ | тыс. т | 0,062 | 0,88 | 0,06 | 0,071 | 0,091 |
| 1.2. | Жидких и газообразных веществ | тыс. т | 2,863 | 3,511 | 3,429 | 3,989 | 3,590 |
| 2 | Отведение сточных вод в поверхностные водоемы, всего | тыс. м3 | 62062,44 | 50733,86 | 45938,95 | 38930 | 36890 |
| 3. | Валовый сброс загрязняющих веществ в водоёмы (по 4 основным ЗВ) | тонн | 17206,79 | 16252,68 | 14537,14 | 15211,22 | 13373,17 |
| 4. | Образование отходов | тыс. т | 78,615 | 513,966 | 161,947 | 174,403 | 214,366 |
| 4.1 | В т.ч. от предприятий КМР | тыс. т | 59,815 | 495,166 | 143,147 | 155,603 | 195,566 |
| 4.2 | от населения КМР | тыс. т | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 5. | Количество захороненных отходов на Бекрятском полигоне ТБО г. Краснокамск | тыс. т | 98,700 | 81,232 | 92,985 | 60,607 | 64,173 |
| 5.1 | В том числе от контрагентов КМР | тыс. т | 20,988 | 20,407 | 20,457 | 16,364 | 16,260 |
| 5.2 | От прочих контрагентов (Пермский район, г. Пермь, др.) | тыс. т | 77,712 | 60,825 | 72,528 | 44,243 | 47,913 |
| 6. | Количество отходов, утилизированных на территории КМР | тыс. т | 144,852 | 490,163 | 135,855 | 86,076 | 97,503 |
| 7. | Количество отходов, обезвреженных на территории КМР | тыс. т | 4,273 | 107,865 | 91,062 | 68,276 | 61,399 |
| 8. | Земли лесного фонда | га | 36 401 | 36 401 | 36 401 | 36401 | 36401 |
| 9. | Земли водного фонда | га | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1550 | 1550 |

### 2. Состояние атмосферного воздуха

2.1. Динамика выброса загрязняющих веществ

По данным статотчетности 2ТП-воздух в Краснокамском районе 24 объекта имеют стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха. Общее количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий района в атмосферу в 2018 году составило около 3,681 тыс. тонн, что на 0,38 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.

Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлена в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2

Динамика валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по Краснокамскому району 2014-2014гг.

| Загрязняющие вещества, тыс.т. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в том числе: | 2,925 | 4,392 | 3,490 | 4,061 | 3,681 |
| Твердые | 0,062 | 0,88 | 0,060 | 0,071 | 0,091 |
| Газообразные и жидкие из них | 2,863 | 3,511 | 3,429 | 3,989 | 3,590 |
| Сернистый ангидрид | 0,014 | 0,243 | 0,013 | 0,042 | 0,012 |
| Окись углерода | 0,184 | 0,163 | 0,242 | 0,257 | 0,247 |
| Окислы азота (в пересчете на NOi) | 0,761 | 0,704 | 0,368 | 0,369 | 0,348 |
| Углеводороды без летучих органических соединений | 1,478 | 1,895 | 2,345 | 2,472 | 2,762 |
| Летучие органические соединения ЛОС | 0,354 | 0,426 | 0,384 | 0,779 | 0,165 |
| Прочие газообразные и жидкие | 0,071 | 0,08 | 0,077 | 0,069 | 0,056 |

Рис.2. Динамика выбросов загрязняющих веществ

от стационарных источников

В общей массе выбросов наименьшим  содержанием представлены диоксид серы (0,3%), прочие газообразные и жидкие вещества (1,5%), твердые вещества (2,5%). Валовый выброс содержит 6,7% окиси углерода, 9,5% окислов азота, 4,5% летучих органических соединений. Преобладают углеводороды без летучих органических соединений (75%) (см. рис. 3).

Рис.3

Основной вклад в валовый выброс составили следующие предприятия (таблица 3):

- ООО «Буматика» - 2839,876 т;

- ООО «УралОйл» - 666,5 т;

- ООО «Свинокомплекс Пермский» - 462,9т.

ООО «Буматика» в 2018 году по сравнению с 2017 увеличило выбросы в атмосферу на 462,57 тонн. Это происходит за счет разложения захороненных на полигоне отходов растительного и животного происхождения. В процессе разложения отходов в атмосферный воздух выделяется углеводород и другие газы.

В ООО «Камабумпром. Очистка» количество выбросов в атмосферу увеличились на 40 тонн.

## Таблица 3

## Данные по выбросам загрязняющих веществ предприятиями района

| № п/п | Название предприятия | Выброшено загрязняющих веществ, тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1. | ООО «Буматика» | 2117,23 | 2377,306 | 2839,876 |
| 2. | ООО «Свинокомплекс Пермский» | 532,399 | 449,706 | 462,9 |
| 3. | ТПП «РИТЭК-Уралойл» АО «РИТЭК» | 285,742 | - | - |
| 4. | ООО «УралОйл» | 32,533 | 678,191 | 666,5 |
| 5. | Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ-5 | 197,339 | 203,968 | 207,534 |
| 6. | ООО «Евроинвест» нефтебаза г. Краснокамск | 53,941 | - | - |
| 7. | АО «Краснокамскпромжелдортранс» | 34,911 | 34,911 | 25,488 |
| 8. | ОАО «ЦБК «Кама» | 21,272 | 21,487 | 23,138 |
| 9. | ООО «Камабумпром. Очистка» | 20,731 | 20,731 | 62,305 |
| 10. | ЗАО «ПКНМ-Краснокамск» | 21,227 | 21,227 | - |
| 11. | ООО «Краснокамский РМЗ» | 19,07 | - | 5,38 |
| 12. | Краснокамская бумажная фабрика – филиал АО «Гознак» | 14,833 | 13,273 | 9,124 |
| 13. | ООО «Краснокамский мясокомбинат» | 10,921 | - | - |
| 14. | ООО «Краснокамский завод ЖБК» | 10,484 | 10,484 | 10,477 |
| 15. | ООО «Экоинвест-Групп» | 9,37 | 9,614 | 9,614 |
| 16. | ОАО «Спецнефтехиммаш» | 7,953 | 7,736 | 7,953 |
| 17. | ООО «Уральский завод противогололедныхматеприалов» | 7,353 | 6,141 | 6,195 |
| 18. | ЗАО «Пермский завод грузовой техники» | 4,677 | 4,677 | 4,677 |
| 19. | ООО «РегионЭкоСервис» | - | 3,495 | 1,791 |
| 20. | ОАО «Краснокамский ЗМС» Россет | 2,163 | 2,163 | 2,116 |
| 21. | ООО «Экомедбиопром» | 1,454 | - | - |
| 22. | ООО «Оксоль» | 1,266 | 1,263 | 1,26 |
| 23. | МУП «Водоканал» | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 24. | ООО «Санаторий профилакторий «Вита» | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 25. | ИП Попов А.С. | 0,42 | 0,42 | - |
| 26. | АО «Коммунальные электрические сети КМР» | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 27. | ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| 28. | ПАО «Пермнефтегеофизика» | 0,166 | 0,134 | 0,155 |
| 29. | Филиал ОАО «МРСК Урала» | - | 0,035 | - |
| 30. | ООО «Краснокамскавтоучкомбинат» | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 31. | ООО «Центр технического сервиса» Краснокамский район | 0,006 | 0,006 | - |
| 32. | ООО «Лукойл Пермнефтепродукт» АЗС № 42, 128, 154 | 12,8 | - | - |
| 33. | ОАО «Камгэсэнергострой» | 4,1 | - | - |
| 34. | ООО «Оператор» (АЗС – 513 г. Краснокамск) | 3,1 | - | - |
| 35. | ООО «Фирма «СЭВАН СТАР» (АЗС г. Краснокамск) | 0,9 | - | - |
| 36. | ООО «Пермская сетевая компания» (5-ый район, г. Краснокамск) | 0,36 | - | - |
| 37. | ООО «ТК «Центральный» | 0,19 | - | - |
| 38. | АО «Энергоремонт Т Плюс» | 0,005 | - | - |
| 39. | ООО «Старт – Автогаз» (АГЗС в г. Краснокамск) | 0,003 | - | - |
| 40. | ОАО «Пермнефтемашремонт» | - | - | - |
| 41. | ЗАО «Карбокам» | - | - | - |
| 42. | ООО «Краснокамское СМУ» | - | - | - |

## 2.2. Оценка атмосферного воздуха Краснокамского района

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в г. Краснокамске производится на одном стационарном посту (рисунок 4) по 12 показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол).

В г. Краснокамске за 2018 год отобрано и проанализировано 3760 проб атмосферного воздуха, анализ проб атмосферного воздуха проводится в лаборатории мониторинга атмосферного воздуха Пермского ЦГМС.

В 2018 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе характеризуется как низкий: СИ1=3,8(этилбензол), НП2=2,9% (этилбензол), ИЗА3 = низкий. Общее количество превышений ПДКм.р. за год 16 случаев.

Для сравнения, в 2017 году было отобрано и проанализировано 3737 проб атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как повышенный: СИ1=1,9(фенол), НП2=2,6% (фенол), ИЗА3 = повышенный. Общее количество превышений ПДКм.р. за год  - 17 случаев.

В 2018 году зарегистрированы превышения максимальной разовой ПДКм.р. по веществам: диоксид азота, 1 случая до 1,2 ПДК; фенол, 2 случаев до 1,2 ПДК; фенол, 2 случая до 2,0 ПДК; этилбензол, 8 случая до 3,8 ПДК; толуол, 1 случай – 1,2 ПДК; ксилолы, 4 случая – до 2 ПДК.

Средние годовые концентрации определяемых веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, аммиак, бензол обнаружены ниже 1 ПДК.

Средняя годовая концентрация формальдегида равна 0,005 мг/м3, что в соответствии с нормативами ПДКс.с. на формальдегид менее 1 ПДК.

Данные по выбросам загрязняющих веществ предприятиями Краснокамского муниципального района и информация о превышениях ПДКм.р.на территории района представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 4

Превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за 2018 год по результатам наблюдений стационарного поста в г. Краснокамске

| Вещество | Максимальная концентрация в долях ПДКм.р. | Дата обнаружения | Общее число случаев превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь |
| Фенол | 2,0 | 30 | 2 |
| Февраль |
| Диоксид азота Ксилолы Этилбензол | 1,2 1,5 2,4 | 26 06 06 | 1 1 2 |
| Апрель |
| Ксилолы Этилбензол | 2,0 3,8 | 10 10 | 1 1 |
| Июнь |
| Этилбензол | 1,4 | 0,4 | 1 |
| Июль |
| Этилбензол | 1,5 | 12 | 1 |
| Сентябрь |
| Ксилолы Этилбензол | 1,1 1,7 | 17 17 | 1 1 |

1отношение наибольшей разовой концентрации примеси к ее ПДК

2наибольшая повторяемость превышения ПДК из проведенных измерений

3суммарный индекс загрязнения атмосферы

Рис.4. Стационарный пост наблюдения загрязнения атмосферного  воздуха.

### 3. Состояние водных объектов

Оценка качества водных объектов проводилась на основе статистической обработки результатов гидрохимических наблюдений, проводимых Пермским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Уральский УГМС» в течение 2018 года. В пробах воды определялись 35 ингредиентов (показатели физического, газового, биогенного, органического, солевого состава, загрязняющего вещества). В таблице 5 приведена характеристика уровня загрязнения р. Камы в районе г. Краснокамска по классу качества и разряду в 2014-2018 годах.

Таблица 5

Характеристика уровня загрязнения р.Камы г.Краснокамска

по классу качества и разряду в 2014-2018 годах

| № п/п | Река-створ | Класс качества и разряд |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | выше города Краснокамска | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «А» «загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» |
| 2 | ниже города Краснокамска | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» | 3 «Б» «очень загрязненная» |

Качество воды в створах г. Краснокамска Воткинского водохранилища остается на уровне 2017 года и характеризуется 3 классом, разрядом «Б» - «очень загрязненная».

В створах в районе г. Краснокамска среднегодовые концентрации выше ПДК отмечались: по марганцу – 4-5 ПДК, железу - 5 ПДК, меди – 2-3 ПДК, трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) – 2 ПДК. Среднегодовое содержание нефтепродуктов, цинка, фенолов, соединений азота не превысило ПДК.

Водоемами-приемниками сточных вод в районе являются Воткинское водохранилище, реки Ласьва и Малая Ласьва. Объем водоотведения в поверхностные водоемы в 2018 г. составил 36,89 млн м3, в том числе без очистки 25,86 млн.м3 и недостаточно очищенные 11,03 млн. м3. В таблице 6 приведена информация по объему сброса сточных вод в поверхностные водоемы по водовыпускам предприятий Краснокамского района.

Наиболее крупным водопользователем (лидирующим как по объему забора воды, так и по сбросу), является филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ -5 (25 860,00 тыс. м3).

По сравнению с 2017 годом филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ -5 уменьшил количество сброшенных вод в р. М. Ласьва на 602,86 тыс. м3 вследствие уменьшения количества забранной воды на охлаждение по прямоточной схеме. Снизился расход в системе повторного водоснабжения, т.к. вода на золоотвал не подавалась (с 2016 года ЗТЭЦ-5 уголь больше не сжигает). В связи с уменьшением объема забранной и сброшенной воды снизилось количество сброшенных загрязняющих веществ на 2484,256 т.

В 2018 г ООО «Камабумпром.Очистка» уменьшило объёмы водоотведения по сравнению с 2017 г. на 1301,66 тыс.м3.

ОАО «Пермский свинокомплекс» за счет режима экономии снизил объемы водопотребления, водоотведения и сброса ЗВ.

Таблица 6

Выпуски сточных вод в поверхностные водные объекты Краснокамского

муниципального района за 2018 г.

| Предприятие / собственник или эксплуатирующая организация выпуска | Сброшено сточной воды в поверхностные водоемы (тыс.м3) | Наименование водного объекта | Наименование населенного пункта | Состав сброса | Вид выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018 г. |  |  |  |  |
| филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ -5 | 26 462,68 (без очистки) | 25 860,00 (без очистки) | Р. Малая Ласьва на 2,4 км от устья, правый берег,сброс через водоотводящий канал | г. Краснокамск | Промышленные стоки | Поверхностный |
| ООО «Камабумпром. Очистка» | 11 161, 66 (недостаточно очищеных) | 9 860,00 (недостаточно очищеных) | Воткинское водохранилище на 628 км от устья р. Кама, правый берег | Д. Конец-Бор | Смешанные стоки | Заглубленный |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | 836,51 (недостаточно очищеных) | 740,00 (недостаточно очищеных) | Воткинское водохранилище на 628 км от устья р. Кама, правый берег | д. Конец-Бор | Смешанные стоки | Заглубленный |
| ОАО «Пермтранс-железобетон» | 455,88 (недостаточно очищеных) | 430,00 (недостаточно очищеных) | р. Ласьва на 6 км от устья | с. Мысы | Смешанные стоки | закрытый в трубе на 2 метра выше уровня воды |
| ООО «УК «Северный» | 17,34 (недостаточно очищеных) | - | р. Ласьва | с. Стряпунята | Хозяйственно-бытовые стоки | Закрытый в трубе, перед впадением в р. Ласьва - поверхностный |
| Итого: | 38 934,07 | 36 890,00 |  |  |  |  |

Масса сброса загрязняющих веществ в 2018 году составила 13 373,172 тонн. В таблице 7 представлено количество основных загрязняющих веществ, сброшенных в текущем и предыдущем годах.

Таблица 7

Количество основных загрязняющих веществ, сброшенных в 2017 и 2018 годах

| Предприятие | БПК полный, т | Взвешенные вещества, т | Нефть и нефтепродукты, т | Сухой остаток, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ -5 | 0,00 | 0,00 | 90,091 | 74,939 | 1,322 | 1,294 | 7 067,601 | 5275,506 |
| ООО «Камабумпром. Очистка» | 124,28 | 127,879 | 145,75 | 149,543 | 1,00 | 0,726 | 6 535,46 | 6109,213 |
| ОАО «Пермский свинокомплекс» | 206,252 | 189,404 | 159,653 | 148,215 | 0,050 | 0,044 | 879,504 | 864,005 |
| ОАО «Пермтранс-железобетон» | 2,83 | 1,815 | 6,97 | 4,974 | 0,02 | 0,024 | 458,18 | 425,591 |
| ООО «УК «Северный» | 0,09 | - | 0,05 | - | 0,00 | - | 26,88 | - |

Был разработан План мероприятий Краснокамского муниципального района по предотвращению возможного негативного воздействия на поверхностные водные объекты при прохождении паводковых вод 2018 года. Согласно плану в 1 квартале 2018 года проведено обследования гидротехнических сооружений (прудов) КМР. По результатам обследований состояния ГТС на предмет готовности к паводковому периоду составлены акты обследований.

Также по плану мероприятий в мае проведены обследования потенциально опасных объектов, расположенных в водоохранных зонах и местах возможного подтопления на территории Краснокамского муниципального района: нефтеямы ООО «Экохимресурс» (рисунок 5), навозохранилище ООО «Труженик», золошлакоотвал филиала «Пермский ПАО «Т Плюс» Закамской ТЭЦ-5 и земельный участок под короотвалом Краснокамского городского поселения (рисунок 6). Случаи негативного воздействия на водные объекты не зафиксированы.

Рис.5. Нефтеяма ООО «Экохимресурс»                      Рис.6.  Короотвал г. Краснокамска

### 4. Отходы производства и потребления

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления - это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Жизненный цикл отходов на территории района включает в себя следующие этапы:

- образование

- сбор, в том числе раздельный, и временное хранение отходов;

- транспортировка (вывоз) отходов от места сбора и временного хранения;

- сортировка отходов

- использование

- обезвреживание

- размещение и накопление в окружающей среде.

4.1. Образование отходов

Источниками образования отходов является абсолютно каждый хозяйствующий субъект: и человек, и производство в различных сферах своей деятельности. В основном все отходы можно разделить на 2 вида: твердые коммунальные отходы и отходы производства

Всего за 2018 год на территории района образовалось 214,4 тыс. тон отходов, из них 18,8 тыс.т. это твердые коммунальные отходы (далее ТКО), из них 13,9 тыс. т. образовалось  в Краснокамском ГП, 2,5 тыс. тонн - в Оверятском ГП, 1,9 тыс. тонн - в Майском СП и 0,5 тыс. тонн - в Стряпунинском СП. На рисунках 7 и 8 представлено соотношение образования ТКО по поселениям и по сферам деятельности на территории района.

Рис. 7

*ЛПУ- лечебно-профилактические учреждения

Рис.8

По сведениям статистических форм отчетности предприятий 2ТП-отходы в 2018 году на территории района образовано 195565,6097 тонны отходов производства. По сравнению с прошлым 2017 годом (155603,1 тонн) количество образованных отходов от промышленных предприятий увеличилось на 39962,5097 тонн (табл. 8).

Таблица 8

Образование промышленных отходов некоторыми предприятиями

| № п/п | Название предприятия | Образование отходов, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Камабумпром. Очистка» | 2440,649 | 2245,5 | 2282,5 |
| 2 | ООО «ЦБК «Кама» | 6549,519 | 6955,1 | 8657,7 |
| 3 | ОАО «Спецнефтехиммаш» | 31,526 | 23,382 | 7,953 |
| 4 | ОАО «Пермнефтегеофизика» | 26,536 | 5,155 | 3,0523 |
| 5 | ЗАО «Карбокам» | - | - | 77,415 |
| 6 | ООО «Свинокомплекс Пермский» | 63045,043 | 75476,89 | 94497,975 |
| 7 | КБФ - филиал АО «Гознак» | 5327,636 | 6170,1 | 6056,451 |
| 8 | ПАО «Краснокамский ЗМС» | 102,462 | 688,2 | 561,9811 |
| 9 | МУП «Водоканал» | 24,077 | 26,15 | 20,764 |
| 10 | ОАО «Пермтрансжелезобетон» | - | - | - |
| 11 | ООО «Краснокамский РМЗ» | 30,005 | - | 80,7 |
| 12 | ООО «УЗПМ» | 187,95 | 208,995 | 926,795 |
| 13 | ОАО «Краснокамскпромжелдотранс» | 35,321 | 16,069 | 18,358 |
| 14 | Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ-5 | 417,246 | 200,101 | 226,26 |
| 15 | МУП «КЭС Краснокамского муниципального района» | 7,84 | 7,91 | 7,915 |
| 16 | ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» | 70,055 | 101,555 | 82,2008 |
| 17 | ООО «Буматика» | 7881,817 | 57250,663 | 80113,36 |
| 18 | ООО «Краснокамское СМУ» | - | - | - |
| 19 | ЧУ ДПО УПЦ «Автотранспортник» | - | - | - |
| 20 | ООО «Краснокамский ЖБК» | 120,56 | 233,305 | 148,603 |
| 21 | ООО Торговый дом « Грузовой техники | 0,98 | - | - |
| 22 | ЗАО «Пермский завод грузовой техники» | 766,7 | 998,55 | 1130,72 |
| 23 | ООО « Санаторий-профилакторий «Вита» | 11,07 | - | 11,532 |
| 24 | МУП Гостиница «Кама» | 26,1 | 11,04 | 11,04 |
| 25 | ООО «Вега» | 44,7 | 10,0 | 11,7 |
| 26 | ООО «Краснокамскавтоучкомбинат» | 1,515 | 1,1 | 1,08 |
| 27 | ООО «Оксоль» | - | 18,6 | 19,7935 |
| 28 | ООО «Евроинвест» | 1,668 | - | - |
| 29 | ООО «Краснокамский мясокомбинат» | 191,73 | - | - |
| 30 | ООО «Веста» | - | - | - |
| 31 | ООО «УралОйл» | 961 | 1405,21 | 523,119 |
| 32 | ООО «Экомедбиопром» | 26,154 | - | - |
| 33 | ООО «Экоинвест-групп» | 0,73 | 0,362 | 0,362 |
| 34 | ОАО «МРСК Урала» | - | 11,412 | - |
| 35 | ООО «ПКНМ-Урал» | - | 3520,613 | - |
| 36 | ООО «Центр технического сервиса» | - | 0,421 | - |
| 37 | ООО «РегионЭкоСервис» | - | 9,5 | 86,08 |
| 38 | ООО «ЧеИвГрупп» | - | 0,2 | 0,2 |
| 39 | ИП Суворин Л.В. | - | 7 | - |
| ВСЕГО: | 88330,588 | 155603,1 | 195565,6097 |

* «-» - сведения предприятиями не предоставлены

Как видно из таблицы 8 увеличение произошло в связи с большим образованием отходов на следующих предприятиях:

- АО «Свинокомплекс Пермский» - в связи с увеличением объема производства количество отходов увеличилось на 19021,085 тонн;

- Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» Закамская ТЭЦ-5 - в связи с утилизацией металлолома после капительного ремонта котла количество отходов увеличилось на 26,159 тонн;

- ООО «Буматика» - в связи с установкой сепаратора на стадии сортировки отходов, а также с увеличением процента сортировки  произошло увеличение количества образованных отходов предприятия на 22862,697 тонн;

- ООО «РегионЭкоСервис» - в связи очисткой емкостей от шлама, которая проводит раз в несколько лет, произошло увеличение количества отходов на 76,58 тонн.

- ООО «УЗПМ»  - в связи с увеличением объема производства количество отходов увеличилось на на 717,8 тонн.

Необходимо также отметить уменьшение количества образованных в 2018 году отходов на следующих предприятиях:

- ОАО «Спецнефтехиммаш» на 15,429 тонн;

- КБФ - филиал АО «Гознак» на 113,649 тонн;

- ОАО «Краснокамский ЗМС»  на 126,218 тонн;

- ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» на 19,354 тонну;

- ООО «Краснокамский ЖБК» на 84,702 тонну.

4.2. Сбор, временное хранение и транспортировка отходов

В соответствии со схемой санитарной очистки территории Краснокамского муниципального района, утвержденной постановлением главы Краснокамского муниципального района от 25.12.2008 № 435 «Об утверждении схемы санитарной очистки на территории Краснокамского муниципального района» на территории района организовано 99 контейнерных площадок, 82 из которых расположено на территории Краснокамского городского поселения. Общее количество установленных контейнеров составляет 144 шт. различной емкости: 0,75 куб.м., 6 куб. м. и 8 куб.м.

Транспортировка отходов с места их сбора и временного хранения осуществлялась организациями, имеющими лицензию на обращение (транспортирование) с опасными отходами. Такими организациями являются следующие предприятия: действующие на территории Краснокамского ГП - ООО «Мастеровой», ООО «ЭКО», ООО «Благоустройство», ООО «Богатырь»; на территории Оверятского ГП - ООО «ЧеИвГруп», ООО УК «Пермтрансжелезобетон», ООО «Эко»; на территории Майского СП - ООО «КС п. Майский»; на территории Стряпунинского СП - ООО «Буматика».

4.3. Раздельный сбор отходов

В 2018 году на территории всего района продолжена работа по внедрению раздельного сбора отходов.

Ртутьсодержащие отходы. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» на территории Краснокамского района продолжается работа по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов от населения.

Организация сбора и накопления ртутьсодержащих отходов согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» возложена на управляющие компании. Информирование население осуществляют администрации поселений. Также администрации поселений организуют прием отработанных ртутьсодержащих ламп от жителей частного сектора.

Пластик. На территории Краснокамского ГП на существующих контейнерных площадках, закрепленных Постановлением администрации Краснокамского ГП № 1106 от 31.10.2016 «О закреплении контейнерных площадок и мест расположения контейнеров и бункеров-накопителей для ТБО на территории Краснокамского городского поселения»,  размещены ящики-корзины для сбора пластиковой тары (рис. 9), установленные компанией ООО «Буматика» в количестве 89 шт. с целью последующей переработки. На территории Оверятского ГП сбор осуществляет УК «Пермтрансжелезобетон». За 2018 год собрано 20 т таких отходов.

Макулатура. МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского муниципального района» совместно с ООО «Буматика» проведены ежегодные конкурсы по сбору макулатуры, в которых приняли участие образовательные учреждения, физические лица и предприятия. В рамках конкурсов в 2018 году собрано и передано на переработку ООО «Буматика» 15,5 т макулатуры.

Отработанные элементы питания. МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского муниципального района» организован сбор использованных элементов питания для дальнейшей передачи на обезвреживание ООО «Мегаполисресурс» г. Челябинск. За 2018 г. накоплено и передано на утилизацию ООО «Мегаполисресурс» в рамках безвозмездной акции компаний Дюрасел и НФ «Обитаемый Урал» 600 кг батареек  (рис.10).

Отработанные автомобильные шины. В соответствии целевой ведомственной программе «Охрана окружающей среды Краснокамского муниципального района на 2018 - 2020 годы» МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского муниципального района» осуществлен вывоз шин из образовательных учреждений Краснокамского муниципального района. Всего было вывезено 8,2 т.

Стекло. Индивидуальным предпринимателем на территории Краснокамского городского поселения организован сбор стеклянной тары. За 2018 год собрано 9 т стеклотары.

На территории города Краснокамска компания ООО "Буматика", при поддержке администраций Краснокамского муниципального района, Краснокамского городского поселения и МКУ "Управление гражданской защиты, экологии и природопользования", открыты пункты приема вторичного сырья и отходов по адресам: ул. Коммунистическая, 21в, и пр. Рябиновый, в районе дома № 5. В течение 2018 года на территорию поселений (Майского, Оверятского и Стряпунинского) ООО «Буматикой» был организован эко-мобиль, который выезжал на территории один раз в месяц. В таких пунктах жители района сдают за деньги: бумагу, картон, ПЭТ-бутылки, флаконы из-под бытовой химии, ПНД- канистры, алюминиевые и жестяные банки, автомобильные аккумуляторы, моторные масла - опасные отходы, и бесплатно передают на обезвреживание такие опасные отходы как: ртутные энергосберегающие и люминесцентные лампы (до 5 шт.), покрышки (до 5 шт.), прочие аккумуляторы, орг-  и бытовую технику.

4.4. Сортировка отходов

Сортировка отходов начинается с раздельного сбора отходов в местах их образования: жилой фонд, частные домовладения и многоквартирные дома, садово-огородные участки, гаражи, образовательные учреждения, промышленные предприятия.

На сегодняшний день проблема сортировки остается в отношении твердых коммунальных отходов. Почти все промышленные отходы собираются раздельно согласно природоохранного законодательства РФ (отходы с 1 по 3 класс опасности запрещено размещать и захоранивать в окружающей среде, они подлежат обезвреживанию и утилизации).

Несортированный мусор поступает на мусоросортировочный комплекс МСК-1 (рис. 12), расположенный на территории Бекрятского полигона захоронения ТКО, мощность данного комплекса 30 тыс. тонн в год, что составляет ориентировочно 30% от всего объема отходов поступающих на захоронение.

Рис.13. Мусоросортировочный комплекс

4.5. Использование и обезвреживание отходов

Утилизация отходов - это использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

В 2018 году на территории Краснокамского района действует 6 предприятий по утилизации и обезвреживанию отходов:

1. ООО «Краснокамская бумажная тара» (Краснокамское городское поселение) - утилизация бумажных отходов (макулатура);

2. ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» (Краснокамское городское поселение) - прием черного лома;

3. ЗАО «Олданс» (Краснокамское городское поселение) - переработка полимерных отходов;

4. ООО «Экохимресурс» (Майское сельское поселение) - переработка отходов нефтешламов;

5. ООО «Регионэкосервис» (Оверятское городское поселение) - обезвреживание нефтезагрязненных грунтов;

6. ООО «Буматика» (Оверятское городское поселение) - на «Комплексе по переработке ТБО и ПО (вторичных ресурсов) «ЭКО((ПАРК(К» осуществляется утилизация более 10 видов отходов: автомобильные шины, макулатура, отработанная оргтехника, пластик, нефтезагрязненные грунты, промасленная ветошь, ртутьсодержащие отходы, отработанные аккумуляторы и др.

«ЭКО((ПАРК(К» ООО «Буматика» на сегодняшний день является единственным предприятием в Пермском крае, имеющее такое количество площадок по обезвреживанию отходов разного класса опасности, от отработанных ртутьсодержащих ламп до переработки пластика в готовую к применению продукцию. На рисунке 14 представлены площадки по обезвреживанию биологических отходов и промасленной ветоши, отработанных ртутьсодержащих ламп, участки по переработке макулатуры, пластика и автомобильных шин.

Рис. 14. Площадки ООО «Буматика» по переработке отходов

На крупных промышленных предприятиях отходы собственного производства также подлежат использованию и обезвреживанию. В таблице 9 представлено движение отходов на основных крупных предприятиях района в 2018 году.

Таблица 9

Состояние образования и использования промышленных отходов

| № п/п | Наименование предприятия | Образовано, т | Утилизировано, т (%) | Обезврежено, т | Накоплено, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | ОАО «ЦБК «Кама» | 6955,1 | - | 15,8 | - | 0 | - | 65776,6 | - |
| 2 | ООО «Камабумпром. Очистка» | 2245,5 | - | 0 | - | 0 | - | 491098,8 | - |
| 3 | ОАО «ТГК-9» Закамская ТЭЦ №5 | 200,101 | 226,26 | 0 | 129,2 | 0 | 0,32 | 2666267,03 | 1733,2 |
| 4 | ООО «Свинокомплекс Пермский» | 75476,89 | 94497,975 | 58,646 | 38697,400 | 44183 | 55282,0 | 30929, 608 | 2,324 |
| 5 | КБФ - филиал АО «Гознак» | 6170,1 | 6056,451 | 4136,3 | 3959,2 | 0 | 0 | 0 | 2,237 |
| 6 | ООО «Буматика» | 57250,663 | 80113,36 | 80355,336 | 128086,6 | 68273, 596 | 53187,629 | 1,721 | 3,00748 |

* «-» - сведения предприятиями не предоставлены

4.6. Размещение и накопление отходов в окружающей среде

Все отходы, не подлежащие обезвреживанию и утилизации 4-5 класса опасности, подлежат захоронению на полигоне твердых коммунальных отходов г. Краснокамска, эксплуатируемый ООО «Буматика» (рис. 16).

В 2018 году по данным ООО «Буматика» всего на полигон принято 186,2 тыс. тонн отходов (в том числе от Краснокамского района – 18,125 тыс. т; из них принято безвозмездно в период субботников – 970,69 т.), из них:

- Захоронено на полигоне – 64,173 тыс.т;

- Использовано – 55,568 тыс.т.;

- Обезврежено - 61,399 тыс.т.;

- Поступило на сортировку - 19,252 тыс.т.;

- Отсортировано – 5,03 тыс. т.

Рис. 16. Полигон ТКО г. Краснокамска

Помимо полигона на территории района имеются несанкционированные места сброса отходов, свалки (рис. 17). В 2018 году на территории района в ходе инвентаризации таких свалок выявлено 69 свалок, из них ликвидирована – 54: в Краснокамском ГП выявлено 34, ликвидировано 31; в Оверятском ГП выявлено 24, ликвидировано 19; в Майском СП выявлено 6, ликвидирована 0; в Стряпунинском СП выявлено 5, ликвидировано 4.

По сравнению с предыдущими годами прослеживается увеличение количества выявленных свалок (табл. 10). Причиной этому послужило тщательное обследование территории и отсутствие единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Таблица 10

Тенденция образования мест несанкционированного сброса отходов

| №п/п | территория | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выявлено | ликвидировано | выявлено | ликвидировано | выявлено | ликвидировано | выявлено | ликвидировано |
| 1 | Краснокамский муниципальный район | 56 | 43 | 45 | 23 | 57 | 32 | 69 | 54 |
| 2 | Краснокамское ГП | 17 | 12 | 14 | 6 | 24 | 20 | 34 | 31 |
| 3 | Оверятское ГП | 25 | 24 | 21 | 12 | 24 | 10 | 24 | 19 |
| 4 | Майское СП | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Стряпунинское СП | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |

За 2018 год МКУ «Управлением гражданской защиты, экологии и природопользования КМР» организовано и проведено 3 мероприятия по уборке территории района: акция «Зеленая весна», экологический десант и акция «Зеленая Россия».

Также силами Управления за счет средств целевой ведомственной программы ликвидирована  1 свалка бытовых отходов общим объемом 55 т на сумму 99,11 тыс. руб.

Рис.17. Свалка

В 2018 году завершена работа по оценки качества окружающей среды в зоне влияния закрытой свалки ТКО г. Краснокамска, на основании которой Пермским научно-исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) проведен анализ степени влияния свалки.  Согласно данному анализу  закрытая свалка ТКО г. Краснокамска не является источником сверхнормативного воздействия на окружающую среду, так как размещенные на свалке отходы достигли стабильного состояния. Данное воздействие минимально, в пределах допустимых нормативов и является естественным и долгосрочным процессом.

Рис.18.  Закрытая свалка г. Краснокамска

### 5. Почвы и земельные ресурсы

По состоянию на 01.01.2019 г. общая площадь земель в административных границах района остается неизменной и составляет - 95 626 га. В структуре земельного фонда значительную площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения 45 875 га территории района, площадь земель лесного фонда 36 401 га территории, земли запаса занимают 2579 га, населенные пункты  составляют 7735 га, остальные категории земель составили в совокупности 2,8 % территории района (рис.19).

Рис.19

Динамика изменения структуры земель Краснокамского муниципального района представлена в таблице 11.

Таблица 11

Динамика изменения структуры земель Краснокамского муниципального

района за период с 2016 по 2018 гг. (га)

| № | Категория земель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь | 95 626 | 95 626 | 95 626 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 45 921 | 45 913 | 45 875 |
| 3. | Земли населенных пунктов, в т.ч. - городских населенных пунктов (земли особо охраняемых природных территорий) - сельских населенных пунктов | 7 735 5 287 (492,2) 2448 | 7 735 5 287 (492,2) 2448 | 7 735 5 287 (492,2) 2448 |
| 4. | Земли промышленности и транспорта | 1388 | 1389 | 1427 |
| 5. | Земли особо охраняемых природных территорий и объектов | 52 | 59 | 59 |
| 6. | Земли лесного фонда | 36 401 | 36 401 | 36 401 |
| 7. | Земли водного фонда | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 8. | Земли запаса | 2 579 | 2 579 | 2 579 |

За 2018 год произошли изменения: земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 38 га, земли промышленности и транспорта увеличились на 38 га.

6. Растительный и животный мир

Территория Краснокамского муниципального района расположена в пределах южно-таёжной подзоны лесной зоны. Климат района благоприятен для произрастания таких древесных пород как сосна, ель, пихта, берёза и осина. Всего в районе 56,8 % земель занято лесом (общая площадь – 55340 га). Запасы лесонасаждений по состоянию на 01.01.2018 г., без учёта городских лесов, составляют 10 443,4 тыс.м3. Леса района закреплены за ГКУ «Закамское лесничество», в которое входят Гайвинское и Краснокамское участковые лесничества. Состояние лесов на территории Краснокамского муниципального района представлены в таблице 12.

Таблица 12

Информация о состоянии лесов на территории Краснокамского

муниципального района

| № | Показатели | Ед. изм. | «Гайвинское участковое лесничество» филиал ГКУ «Закамское лесничество» | «Краснокамское участковое лесничество» филиал ГКУ «Закамское лесничество» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1. | Учёт лесного фонда Общая площадь Покрытая лесом: - защитные - эксплуатационные Общий запас древесины: - из них хвойных древесных пород - из них твердолиственных древесных пород | га га га га тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 | 28165 18722 18722 5171,4 3119,2 - | 28165 18722 18722 5933,9 3576,5 - | 28356 28054 302 5526,2 2442,8 0,8 | 27175 12875 14300 4515,0 3299,4 - | 27175 12875 14300 4499,1 3283,8 - | 28587 24167 4420 4747,0 2545,4 0,9 |
| 2. | Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений | га | 77 | 36 | 30 | 110 | 42 | 69 |
| 3. | Посадка лесных культур | га | - | - | - | 11,7 | 17 | 8,3 |
| 4. | Штрафы-неустойки: - предъявлено - взыскано | тыс.руб. тыс.руб. | - - | - - | 250,0 125,0 | 53,86 41,86 | 240,0 80,0 | - - |
| 5. | Содействие естественному возобновлению | га | 75,0 | - | 20,6 | 74,0 | 94,7 | 38,8 |

На территории Краснокамского городского поселения расположены городские леса. Общая площадь городских лесов составляет 2781,2 га. Городские леса выполняют  санитарно-гигиенические, оздоровительные и рекреационные функции. Режим использования городских лесов значительно отличается от режима пользования Гослесфонда. Основной особенностью городских лесов согласно их функциональному назначению является запрет на осуществление промышленной рубки.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и природопользования Пермского края в 2018 году по Краснокамскому району уменьшилась численность практически всех характерных для нашей территории видов животных (табл.13). Незначительно увеличилась численность лося, тетерева, рябчика и глухаря.

Таблица 13

Численность охотничьих промысловых видов по учётным данным за 2016-2018 гг.

| Вид охотничьего ресурса | Численность охотничьих ресурсов на территории Краснокамского муниципального района по годам, особей |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Кабан | 26 | 35 | 0 |
| Лось | 133 | 245 | 285 |
| Медведь бурый | 43 | 41 | 46 |
| Волк (миграция) | 0 | 0 | 0 |
| Лисица | 37 | 101 | 32 |
| Енотовидная собака | 89 | 89 | 76 |
| Рысь | 1 | 6 | 6 |
| Росомаха | 65 | 68 | 0 |
| Барсук | 46 | 45 | 49 |
| Куница | 19 | 105 | 26 |
| Горностай | 2 | 15 | 13 |
| Колонок (миграция) | 0 | 0 | 0 |
| Норка | 98 | 97 | 101 |
| Выдра | 9 | 10 | 10 |
| Заяц-беляк | 290 | 490 | 253 |
| Бобр | 226 | 204 | 190 |
| Белка | 294 | 466 | 262 |
| Ондатра | 58 | 74 | 74 |
| Вальдшнеп | 400 | 850 | 888 |
| Глухарь | 719 | 138 | 158 |
| Рябчик | 983 | 1050 | 1322 |
| Утка (миграция) | 0 | 0 | 348 |
| Тетерев | 1370 | 920 | 1414 |

Рис.20   Бабочка Махаон и ящерица прыткая (занесены в Красную книгу)

### 7. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны (№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).

Значительная природоохранная ценность существующих ООПТ представлена наличием редких растений, богатством и разнообразием животного мира, которые в свою очередь способствуют сохранению биологического разнообразия и устойчивому развитию региона.

На 01.01.2018 г. на территории Краснокамского муниципального района располагаются 2 ООПТ, занимающие площадь 492,2 га, что составляет 0,5 % от общей площади района.

1. ООПТ регионального значения «Кедровое болото (За гранью)» -  природный резерват, расположенный на территории городских лесов Краснокамского городского поселения (на рисунке 19 показана схема расположения ООПТ). Площадь данной территории - 458 га. На ней представлены фитоценозы в основном низинного и переходного типов болотной растительности, с произрастанием лекарственных растений. Кроме того, здесь встречается кедр, являющийся особо охраняемым видом растительного мира (рис.20).

ООПТ регионального значения «Кедровое болото (За гранью)» создано решением Пермского облисполкома от 07.06.1988 № 139. Режим охраны установлен Постановлением Губернатора Пермской области от 03.08.1998  № 287.

Рис. 21. Схема расположения ООПТ «Кедровое болото (За гранью)»

В соответствии с Приказом министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 11.07.2016 № СЭД-30-0-02-1254 «Об утверждении Положения  об особо охраняемых природных территориях регионального значения Краснокамского, Нытвенского, Оханского, Пермского муниципальных районов Пермского края, г. Перми» установлен режим охраны, согласно которому на данной ООПТ:

Запрещено:

- всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих объектов, том числе по добыче полезных ископаемых;

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 01 августа 2009 г.;

Рис. 22

- размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;

- проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий;

- разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;

- распашка целинных земель;

- всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.

Разрешено:

- эксплуатация и реконструкция существующих объектов;

- рубки леса, за исключением сплошных;

- посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;

- всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.

2. ООПТ местного значения - охраняемый ландшафт «Сосновый бор». Расположен на территории городских лесов Краснокамского городского поселения на первой надпойменной террасе,  с южной стороны д. Конец-Бор (см. рис. 21). Площадь территории составляет - 34,2 га. Данная ООПТ вновь создана на основании решения Думы Краснокамского городского поселения  от 23 апреля 2015 г. №31 «Об организации особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемый ландшафт «Сосновый бор».

Охраняемый ландшафт «Сосновый бор» относится к лесным экосистемам, расположенным в городских лесах. Высота деревьев здесь достигает 20-22 м. Преобладает сосна обыкновенная, ель сибирская встречается в виде примеси (рис.22). Подлесок представлен рябиной обыкновенной и берёзой бородавчатой. В разреженном кустарниковом ярусе наиболее част шиповник коричный, редко – ракитник русский, некоторые виды ив. Травостой достигает 1 м в высоту. В лесном массиве сохранились реликтовые виды растений: золотая розга, лапчатка серебристая, орляк обыкновенный (рис.23). Является ботаническим памятником природы. Имеет водоохранное, природоохранное, санитарное и оздоровительное значение.

Рис. 23. Схема расположения ООПТ «Сосновый бор»

В соответствии с решением Думы Краснокамского городского поселения  от 23 апреля 2015г. №31 «Об организации особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемый ландшафт «Сосновый бор» на территории ООПТ устанавливается следующий особый режим охраны и использования:

Запрещено:

- разведка и добыча полезных ископаемых, приводящая к нарушению почвенного покрова;

- сплошные рубки за исключением сплошных санитарных рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов;

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

- промысловая, спортивная и любительская охота;

- взрывные работы;

- выжигание растительности;

- выпас и погон домашних животных;

- накопление и размещение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- мойка транспортных средств на берегу р. Кама;

- проезд и стоянка автотранспорта средств вне дорог общего пользования и дорог, предусмотренных материалами лесоустройства;

- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории охраняемого ландшафта, нанесение надписей и знаков на валунах, деревьев  и историко-культурных объектах;

- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий без согласования с уполномоченным органом;

- иные виды деятельности, влекущей за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющей вред охраняемым объектам.

Рис. 24.  ООПТ Охраняемый ландшафт «Сосновый бор»

Охраняемый ландшафт «Сосновый бор» находится в ведение администрации Краснокамского городского поселения. Службой, отвечающей за ведение на территории ООПТ хозяйственной деятельности согласно Положению является МКУ «Служба заказчика». В ее функции входит такие мероприятия как: установка информационных аншлагов, соблюдение охраняемого режима, содержание территории (очистка от мусора, благоустройство), выделение и благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка освещения и малых архитектурных форм, которые позволят урегулировать существующую нагрузку и сохранить природный комплекс коренного светлохвойного леса, сформировавшегося на террасах и уступе водораздела р. Кама.

Рис. 25.  Орляк обыкновенный (многолетний травянистый папоротник)

### 8. Экологическое образование и  воспитание.

### Информационно-просветительская деятельность

С 1 марта по 31 мая проведен очередной районный конкурс «Собираем макулатуру!», при поддержке ООО «Буматика».  Собрано 15 501 кг макулатуры. 5 июня в центральной районной библиотеке подведены итоги конкурса. Среди образовательных учреждений 1 место - ГКУСО ПК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" г.Краснокамска (507 кг), 2 место  - МБДОУ «Детский сад № 36» (368 кг), 3 место  - МБОУ "СОШ №6" СП "Детский сад № 47" (336 кг). Среди предприятий победитель - ООО «ЦБК «Кама» (9388кг), 2 место - ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" (2437 кг), 3 место - ООО «Краснокамская фабрика детской игрушки» (855 кг). Среди населения победитель – Дурновцева Людмила Ивановна, с.Усть-Сыны (534 кг), 2 место – Кейзеров Дмитрий Михайлович (247 кг).

Рис. 26. Символика ежегодного конкурса по сбору макулатуры

С 15 апреля по 31 мая 2018 г. (на период весенних субботников) ООО «Буматика» предоставила 1000 талонов на бесплатный прием ТБО на полигон. МКУ «УГЗЭП» передало талоны администрациям городских и сельских поселений, Управлению системой образования КМР, городской больнице. По итогам акции на полигон передано 938,69 тн отходов.

При поддержке фонда «Территория успеха» проведены «Чистые игры» - командные эко-игры на открытом воздухе:

- 05 мая «Чистые игры» в п.Оверятах (инициатор Седельникова О.И.);

- 19 мая «Экологический десант» в микрорайоне «МЖК» (инициатор Винецкая И.Н.);

- 17 июня «Чистые игры» в микрорайоне «Больничный» (инициатор Бутылева О.В.).

По итогам трех мероприятий собрано 8 тн отходов, участников около 300 человек.  ООО «Буматика» предоставило перчатки, мешки для отходов, а также обеспечило вывоз отходов.

Рис. 27. «Чистые игры» в МЖК

С 1 по 21 июня состоялся третий экологический марафон «Зеленый город», для детей и подростков, занятых на площадках временного пребывания (1 смена), организованный совместно с Управлением культуры и молодежной политики. Ребятам соревновались в трех номинациях – выступление агитбригады, экологический плакат, видеоролик. В марафоне приняло участие 150 детей из школ всех поселений района. 21 июня во Дворце им.Ленина прошел заключительный праздник с награждением победителей этапов, а также всех участников.

Рис. 28.  III экологический марафон «Зеленый город»

30 июня в рамках фестиваля «Добрый Краснокамск» сотрудники МКУ «УГЗЭП» приняли участие в интерактивной экологической площадке «Разделяй и празднуй», организованной Пермским краевым отделением Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", при поддержке ООО «Буматика». Больше ста семейных команд и отдельных участников приобщились к теме раздельного сбора отходов.

Рис. 29.  Экологическая площадка «Разделяй и празднуй» в Краснокамске

13 сентября силами сотрудников районной администрации проведена уборка береговой полосы р.Кама. Субботник приурочен к Всемирному дню чистоты, который состоялся по всей стране 15 сентября. В акции также участвовали ребята из Краснокамского отделения "Юнармия". В ходе уборки собрано раздельно - 19 мешков пластиковых бутылок, 43 мешка смешанных отходов. Акция организована МКУ "Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского муниципального района" при поддержке ООО «Буматика» (вывоз отходов).

В октябре подведены итоги районного конкурса природоохранных (экологических) отрядов «Мое зеленое лето». Экологический отряд «Юный эколог» МБОУ «Стряпунинская СОШ» признан победителем и награжден премией. Конкурсный отчет отряда был направлен на краевой этап данного конкурса.

25 октября в рамках совместной акции ГК «Мегаполисресурс», «Дюрасел», «Обитаемый Урал» сотрудниками отдела передано на переработку 600 кг отработанных элементов питания (батарейки).

11 и 14 ноября 2018 года совместно с Детской библиотекой им.П.П.Бажова проведены мероприятия для детей и учащихся, посвященных Дню рециклинга (переработка вторсырья).

### 9. Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности

Все предприятия, учреждения, организации и физические лица, имеющие в собственности объекты негативного воздействия I - III  категории любого вида деятельности обязаны в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» вносить в бюджет территории, куда вносит загрязнение - плату за негативное воздействие на окружающую среду. Данное обязательство является экономическим стимулом для принятия природопользователями самостоятельных мер по уменьшению загрязнения окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства.

Функции администратора по плате за негативное воздействие на окружающую среду возложены на Управление Росприроднадзора по Пермскому краю. В их полномочия входит контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет муниципального образования платежей, пеней и штрафов по ним и др.

По данным финансового управления администрации Краснокамского городского округа района за 2018 год в бюджет Краснокамского муниципального района по статье плата за негативное воздействие на окружающую среду от природопользователей поступило 8 520 101,86 рублей, из них поступило по следующим видам:

| Наименование вида дохода | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 283 544,15 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников | Плата отменена с 01.01.2015 ФЗ 2019-ФЗ от 21.07.2014 |
| Плата за выбросы в атмосферный воздух стационарными объектами, образующимися при сжигании на факельных установках и рассеивании попутного нефтяного газа | 5 325 608,93 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 737 898,68 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления в окружающей среде | 2 173 050,10 |
| ИТОГО: | 8 520 101,86 |

На территории Краснокамского муниципального района за отчетный период природоохранные мероприятия проводились согласно действующей целевой ведомственной программе «Охрана окружающей среды Краснокамского муниципального района на 2014 - 2017 годы». Согласно данной программе администрацией Краснокамского муниципального района проведены мероприятия на общую сумму 751 900 рублей (табл. 14).

Табл.14

Природоохранные мероприятия администрации

Краснокамского муниципального района за 2018 год

|  | Наименование мероприятия | Наименование показателя, ед.изм. | Значение | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация утилизации бытовых и промышленных отходов | Количество утилизированных отходов, т | 55 | 99,11 |
| 2 | Организация утилизации отработанных автомобильных шин муниципальных учреждений дошкольного образования | Кол-во утилизированных отходов, т | 8,2 | 61,6 |
| 3 | Определение степени влияния закрытой свалки ТБО г. Краснокамска на окружающую среду. | Количество выполненных научных, технических работ, шт. | 1 | 466,64 |
| 4 | Получение информации по геологии и недропользованию | Кол-во выполненных работ, шт. | 1 | 4,55 |
| 5 | Оценка состояния отдельных объектов окружающей среды (определение качества воды в реках Пальта и Волеговка) | Кол-во выполненных работ, шт. | 1 | 60,0 |
| 6 | Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна», акция «Зелёная Россия» | количество участников субботника, чел | 8200 | 7,68 |
| 7 | Акция «Экологический десант» | количество участников акции, чел | 20 | 5,35 |
| 8 | Тематическое мероприятие, посвященное всемирному дню охраны окружающей среды «Экологический марафон» | количество участников, чел. | 400 | 13,5 |
| 9 | Участие в районном конкурсе «Эко-стиль», «Экобум» | количество участников конкурса, чел | 200 | 3,0 |
| 10 | Экологическая пропаганда и агитация | количество человек | 10000 | 10,46 |
| 11 | Поддержка природоохранных мероприятий, проводимых Министерством природных ресурсов Пермского края и др. организациями | количество человек | 1180 | 20,01 |
| ИТОГО затрат по мероприятиям: | 751,9 |

### Содержание

Введение ……………………………………………………………………….………………………..….…. 3

- Основные показатели состояния окружающей среды на территории Краснокамского муниципального района в 2012-2016гг. ……………………………………………………………………………………...…………….…..4

- Состояние атмосферного воздуха ………………………………………………………………………………………….……...….….5

- Состояние водных объектов   ……………………………………………………………………..…………...……………….....…9

- Отходы производства и потребления …………………………………………………………………………………………..…….…….12

- Почвы и земельные ресурсы

………………………………………………………………………………………………….….. 21

- Растительный и животный мир

………………………………………………………………………………….………………..… 22

- Особо охраняемые природные территории

………………………………………………………………………………………………….….. 24

- Экологическое образование и воспитание. Информационного-просветительская деятельность………………………………………………………………………………………..28

- Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности ………………………………………………………………………………………………………30

Содержание

………….………………………………………………………………………………………….. 33

Для заметок

# Text boxes

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12